## Slide 1: Prélude ERP 6
Visite guidée - session 6
La planification

## Slide 2: Objectifs de la planification
Honorer les commandes clients
Passer les commandes aux fournisseurs
Bien utiliser les capacités de production
Maintenir un niveau de stock minimum
Donner un programme de travail aux ateliers

## Slide 3: La demande en produits finis
La planification part
  des commandes clients
    commandes fermes
    programmes de livraison
  des prévisions de vente
    faites par le fabricant
  de l’examen des stocks
    pour les articles gérés sur stock dont le stock est inférieur au point de commande

## Slide 4: La détermination des quantités à fabriquer et à commander
Principe général : calcul des besoins nets (MRP)
Autre principe :
  Gestion sur stock
Notes: La gestion sur stock de type “mini-maxi” est très peu utilsée sauf pour les articles de faible valeur comme les consommables
ex : film étirables, huile de coupe ...

## Slide 5: Le principe de la MRP
On part des besoins en produits finis
On traite successivement les niveaux de nomenclature jusqu’aux matières achetées
A chaque niveau, on calcule les besoins nets = Besoins bruts – Stock disponible + Objectif de stock
On regroupe éventuellement les besoins futurs
On décale les besoins du délai d’obtention
On passe alors au niveau inférieur

## Slide 6
Niveau 0 : Produits finis
Besoins bruts =
Commandes/prévisions
Stocks Produits finis
et en cours de montage
Besoins nets
en produits finis
Ordres de montage
Produits finis
Niveau 1 : Sous-ensembles
Nomenclature des
produits finis
Besoins bruts en
sous-ensembles
Stocks Sous-ensembles
et en cours de fabrication
Besoins nets en
sous-ensembles
Ordres de fabrication
Sous-ensembles
Niveau 2 : Pièces élémentaires
Nomenclature des
sous-ensembles
Besoins bruts en
pièces élémentaires
Stock Pièces et
en-cours usinage
Besoins nets en
pièces élémentaires
Ordres de fabrication
Pièces élémentaires
Nomenclature des
pièces élémentaires
Niveau 3 : Matières premières
Besoins bruts en
matières premières
Stocks de matières premières
et en commandes en cours
Besoins nets en
matières premières
Ordres d'achat
Commandes fournisseur
Notes: La procédure de planification se déroulera en deux phases :
- niveau MPS (produits finis)
- validation manuelle des ordres proposés
- niveau MRP (tous les autres articles)
- validation manuelle des ordres proposés

## Slide 7: Les décalages des besoins (articles fabriqués)
Date de besoin
du composé
Date de lancement
du composé
Délai de fabrication
Dates de besoin des composants
Exprimé en jours sur la fiche article du composé

## Slide 8: Les décalages des besoins (articles achetés)
Date de besoin
de la matière
Date de passation
de la commande
Délai de livraison
Exprimé en jours sur la fiche article

## Slide 9: Les règles de regroupement
Objectif :
  Éviter de générer de trop nombreux ordres de fabrication et d’achat à dates rapprochées
  donc diminuer le nombre de lancements ou de commandes aux fournisseurs
    qui engendrent des coûts fixes (coût administratif, coût de lancement, coût de transport, …)
Mais...
  création de stocks
    (car on anticipe un besoin)

## Slide 10: Les modes de gestion des articles
Pour tous les articles, activer l’onglet Paramètres
1 - Sélectionner le
Mode de gestion
2 - Sélectionner la
règle de
regroupement
3- Indiquer le délai d’obtention

## Slide 11: La représentation des processus de fabrication
Sous-ensemble
SE 1
Matière
X
Matière
Y
Pièce
A
Pièce
B
Produit fini
Sous-ensemble
SE 2
Sous-ensemble
SE 3
Gamme
Gamme
Gamme
Notes: La gamme décrit le processus pour passer d’un niveau de la nomenclature au niveau supérieur

## Slide 12: Les étapes de la planification
Besoins
OF suggérés
Articles fabriqués
Calcul des besoins nets
Affermissement
OF fermes
Lancement
OF lancés
OA suggérés
Articles achetés
Affermissement
OA fermes
Passation de commande
Commandes fournisseur
Exécution
OF clos
Réception
Commandes soldées

## Slide 13: Les statuts successifs d’un OF
OF suggéré
OF ferme
OF lancé
OF clos

## Slide 14: Les statuts d’OF selon les horizons
OF suggérés
OF fermes
OF lancés
OF clos
Date limite
de calcul
des besoins
Date limite
d ’affermissement
Date limite
de lancement
Date du jour
temps

## Slide 15: Un calendrier
L
Ma
Me
J
V
S
D
L
Ma
Me
J
V
S
D
L
Ma
Me
J
V
S
D
Le calendrier standard définit les jours travaillés
Les décalages de besoin sont calculés sur les jours travaillés
Exemple :
  Il existe un besoin sur l’article A dont le délai d’obtention est de 6 jours pour le mercredi de la semaine 3
  La date de lancement sera déterminée en reculant sur le calendrier du nombre de jours du délai d’obtention
S1
S2
S3
6 jours
Besoin
Lancement

## Slide 16: Le calcul des besoins nets
Les articles sont traités par niveau croissant
On indique une date limite pour éviter de générer des ordres pour des demandes lointaines

## Slide 17: Liste des OF suggérés

## Slide 18: Un OF suggéré

## Slide 19: Les programmes directeurs
Les ordres suggérés apparaissent sur les programmes directeurs

## Slide 20: Le jalonnement et l’analyse des charges
Placement des OF à capacité infinie
  indépendamment les uns des autres et sans tenir compte du nombre de machines disponibles sur le poste de charge
On place les opérations selon les temps déterminés à partir des gammes de fabrication sur les plages de travail (calendrier)
  au plus tôt (en partant de la date de lancement)
  au plus tard (en partant de la date de besoin)
On cumule les charges de travail sur chaque plage horaire

## Slide 21: La constitution du planning
A partir du calendrier, détermination des plages horaires de travail pour chaque poste de charge
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
Poste 1
Poste 2
Lu 8:00
Ma 8:00
Me 8:00
Je 8:00
Ve 8:00

## Slide 22: Jalonnement d’un OF Exemple
Date de lancement : lundi
Date de besoin : vendredi (doit donc être terminé le jeudi soir)
Opération 010 sur poste 1, durée 10 heures (temps de réglage + temps opératoire) + 3 heures de transfert
Opération 020 sur poste 2, durée 12 heures (temps de réglage + temps opératoire) + 3 heures de transfert

## Slide 23: Le jalonnement au plus tôt
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
Poste 1
Poste 2
Lu 8:00
Ma 8:00
Me 8:00
Je 8:00
Ve 8:00
Op. 010
Date de
lancement
Date de
besoin
10h
3h
3h
Op. 020
12h
Date de fin
au plus tôt
Marge : 4h

## Slide 24: Le jalonnement au plus tard
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
Poste 1
Poste 2
Lu 8:00
Ma 8:00
Me 8:00
Je 8:00
Ve 8:00
Date de
lancement
Date de
besoin
10h
Op. 020
3h
12h
Date de début
au plus tard
Marge : 4h
Op. 010
3h

## Slide 25: Les dates de jalonnement

## Slide 26: Analyse des marges

## Slide 27: L’analyse des charges
8h
8h
8h
8h
8h
Poste 1
Lu 8:00
Ma 8:00
Me 8:00
Je 8:00
Ve 8:00
Cumul sur chaque plage horaire des charges engendrées par les OF
jalonnés soit au pus tôt soit au plus tard
OF 1
4h
6h
OF 2
4h
8h
2h
OF 3
2h
8h
5h
4h
Charge
12h
16h
7h

## Slide 28: Le tableau des charges

## Slide 29: Le graphique des charges

## Slide 30: Fin de la session 6
Passer à la session 7
Traitement des achats
Effectuer une sauvegarde sous le nom Picaso06
Dupliquer le dossier sous le nom Picaso07