## Slide 1: Prélude ERP 6
Visite guidée - session 3
Les gammes

## Slide 2: Description d’un process
Les gammes de fabrication décrivent le process d’élaboration d’un produit fabriqué à partir de ses composants directs
Ce process comprend souvent plusieurs étapes (ou phases)
Pour chaque phase, on indique
  sur quel moyen de production elle se déroule
  les temps nécessaires

## Slide 3: Gammes - Définition
Ph. 010
Ph. 020
Ph. 030
Ph. 040
Produit fabriqué
M 1
M 2
Px
Gamme de fabrication : étapes du process de fabrication
Matières, composants,
pièces fabriquées
et sous-ensembles
S / E

## Slide 4: Utilisations des gammes
Calcul des charges de travail
Suivi d’avancement de la fabrication
Mesure des performances
Calcul des coûts de revient

## Slide 5: Processus de création des gammes
Création des postes de charge
Création des gammes
Rattachement d’une gamme à chaque article fabriqué

## Slide 6: Les postes de charge
Un poste de charge, c’est :
  le regroupement de machines ou postes de travail homogènes
    une machine particulière
    plusieurs machines identiques
    un poste de montage manuel
    une ligne d’assemblage
Sa capacité de production est définie via le calendrier applicable au poste

## Slide 7: Les types de poste de charge
Capacité finie (F)
  comporte une ou plusieurs machines (dont on peut décrire les caractéristiques)
Postes de travail multiples (M)
  ne sont pas décrits individuellement
  on indique le nombre de postes de travail dans la zone « Coefficient de capacité »
Capacité infinie (I)
  poste dont on ne suit pas les charges
Le type d’un poste n’est pas modifiable

## Slide 8: Saisie d’un poste de charge
Saisir
1 - le code du poste
2 - son libellé
3 - son type
Valider par OK
Pour les postes de type F
saisie optionnelle
des machines

## Slide 9: Saisie des machines
Saisir son code et son libellé
Valider par OK

## Slide 10: Les gammes de fabrication
Une gamme se compose
  d’une en-tête
  d’une succession de phases qui décrivent les opérations de fabrication

## Slide 11: Création des gammes
Saisir son code, son libellé et
un commentaire
optionnel
Valider par OK
Appeler la fenêtre
de gestion des phases
(bouton Phases)
En-tête de gamme

## Slide 12: Les temps opératoires
Temps de réglage
Temps opératoire
Temps de transfert
Temps fixe
(indépendant de la quantité fabriquée)
Temps proportionnel à la quantité fabriquée
peut être exprimé en temps par pièce ou en cadence
Temps fixe de déplacement à l’opération suivante
Induisent des charges de travail
sur le poste de charge
 Tous les temps s’expriment en heures (avec 4 décimales)

## Slide 13: L’expression du temps opératoire
Cas
Temps machine
Quantité du temps
Temps par pièce en heures
1
1.2250
Cadence horaire
1
230
Temps par pièce en minutes
2.5
60
Temps pour une quantité fixe
3.5
2000
Temps par pièce en secondes
2.5
3600
Cadence journalière
7.5
600
Les temps s’expriment en heures avec 4 décimales (dmh, décimilliheure)

## Slide 14: Saisie des phases de gamme
Saisir
1- le numéro de phase
2- le libellé de la phase
3- le poste de charge
4- le temps de réglage
5- le temps machine ... 6- ...pour la quantité indiquée
7- le temps de transfert
Valider par OK
Répéter pour les phases suivantes jusqu’à la fin de la gamme et revenir à la gamme

## Slide 15: Visualisation de la gamme
On retrouve la succession
des phases que l’on a saisies
Cumuls des temps pour l’ensemble des phases

## Slide 16: L’accumulation des temps
Réglage
Temps opératoire
Transfert
Ph. 010
Réglage
Temps opératoire
Transfert
Réglage
Temps opératoire
Transfert
Ph. 020
Ph. 030
Temps total de fabrication
pour un lot
Poste de charge 1
Poste de charge 2
Poste de charge 3
Réglage
Temps opératoire
Transfert
Indépendant de
la taille du lot
Indépendant de
la taille du lot
Proportionnel à
la taille du lot

## Slide 17: Rattachement des gammes aux articles fabriqués
Chaque article fabriqué doit avoir (au moins) une gamme de fabrication
On doit sélectionner la gamme de lancement
Plusieurs articles peuvent partager la même gamme

## Slide 18: Lien Article - Gamme
Gamme
Ph. 40
Ph. 30
Ph. 20
Ph. 10
Article fabriqué
Un article fabriqué
est nécessairement
lié à une gamme
de fabrication
Les phases sont numérotées de 10 en 10 à la création de la gamme pour permettre l’insertion ultérieure de nouvelles phases

## Slide 19: Partage d’une gamme
Gamme
Ph. 40
Ph. 30
Ph. 20
Ph. 10
Article X rouge
Article X vert
Même process de fabrication
(mais nomenclatures différentes)

## Slide 20: Rattachement des gammes aux articles fabriqués
1- activer l’onglet
Gammes
2- cliquer sur
Ajouter...

## Slide 21: Rattachement des gammes aux articles fabriqués
4 - valider
3 - sélectionner
la gamme de
l’article

## Slide 22: Rattachement des gammes aux articles fabriqués
La gamme sélectionnée
apparaît dans la liste
5 - cliquer sur
Lancement
6 - valider

## Slide 23: Graphe des ressources utilisées par la fabrication d’un article
Accès : fenêtre Gestion des nomenclatures, bouton Ressources

## Slide 24: Fin de la session 3
Passer à la session 4
Saisie des stocks initiaux
Effectuer une sauvegarde sous le nom Picaso03
Dupliquer le dossier sous le nom Picaso04