## Slide 1
Analyse Fonctionnelle

## Slide 2
Analyse Fonctionnelle - Introduction
3
Promotion de ceux
qui n’ont pas
trempé dans l’affaire
Punition
des innocents
Panique
Inquiétude
Euphorie
Recherche
des coupables
5
4
2
6
1
Essais
Développement
Cahier de charges fonctionnel
Études
Production
Mise en œuvre

## Slide 3
L'analyse fonctionnelle permet de décrire un système par les fonctions qu'il doit remplir, assurer mais aussi subir (contraintes).
L'analyse fonctionnelle est l'outil indispensable à la détermination du besoin utilisateur.
Analyse Fonctionnelle - Introduction
D'après NF X 50-150 :
Besoin : nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur.
Fonctions : actions d'un produit ou de l'un de ses constituants exprimées exclusivement en terme de finalité.
Contraintes : limitation à la liberté du concepteur-réalisateur d'un produit.

## Slide 4
La qualité d'un produit dépend d'abord de la pertinence et de l'exhaustivité de l'expression de ses fonctions de service auxquelles participe l'expression fonctionnelle du besoin, et ensuite de son aptitude à satisfaire ses fonctions.
Réf. : NF X 50-100
Analyse Fonctionnelle - Introduction
«Une expression du besoin incomplète et non fonctionnelle présente un risque ...»

## Slide 5
Analyse Fonctionnelle - Introduction
BESOIN :
«Perception chez une personne d’un manque ou d’un excès
de ce qui lui est nécessaire.
C’est l’origine psychologique et sociale de la consommation».
UTILISATEUR : 1 Personne
    1 Service
1 Entreprise
Motivation de «l’achat» :
Le client achète une fonction et non une solution technique.

## Slide 6
Analyse
Fonctionnelle
externe
Cahier des
Charges
Fonctionnel
Conception
Analyse de
la conception
Optimisation
des coûts
Optimisation
des délais
Objectifs
Tenus ?
Connaissance de la
vie des produits
existants similaires
NON
OUI
INDUSTRIALISATION
QUALIFICATION
PRODUCTION
VENTES
OBJECTIFS
Analyse
Fonctionnelle
interne
Cahier des
Charges
Technique
Analyse Fonctionnelle - Introduction

## Slide 7
Analyse Fonctionnelle - Introduction
BESOIN
EXPRIMÉ
BESOIN
RÉALISÉ
BESOIN
COMPRIS
BESOIN DU CLIENT
INSATISFAIT
BESOIN DU CLIENT
SATISFAIT
SURPLUS donc
SURCOÛT
POUR LE CLIENT
BESOIN
RÉEL
(lettre
au
Père Noël)

## Slide 8
Analyse Fonctionnelle - Introduction
Fonction
Critère
Niveau
Flexibilité
(qualitatif)
(quantitatif)
(niveau d’importance de la performance)
La performance
La valeur de la performance
Énoncé de
la fonction
Caractérisation
de la fonction
Formulation d’une fonction

## Slide 9
Analyse Fonctionnelle - Introduction
ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE
  Recherche des fonctions nécessaires que le produit doit posséder pour satisfaire les besoins réels de tous les utilisateurs.
FONCTIONS DE BASE OU DE SERVICE
  Appliquée à la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) et à l’Analyse de la Valeur (AV).

## Slide 10
Analyse Fonctionnelle - Introduction
ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE
  Recherche des fonctions nécessaires à la réalisation d’une fonction de base ou de service.
FONCTIONS TECHNIQUES
  Fonctions secondaires.
  Fonctions contraintes.
  Fonctions de conception.

## Slide 11
APTE
  développée par le cabinet APTE entre 1963 et 1974
SADT
  signifie : Structured Analysis Design Technic
RELIASEP
Il existe d'autres méthodes : SART, FAST, GRAFCET, MERISE, OMT, UML ...
Analyse Fonctionnelle – Méthodes présentées

## Slide 12
Analyse Fonctionnelle – Application des méthodes
Application (domaine)
APTE
Système complexe







Système de production







Système d'information







Système matériel







Interface homme/machine







Automatisme







Organisation







RELIASEP
FAST
SADT
SA/RT
GRAFCET
MERISE
Facilité d'apprentissage







Facilité d'utilisation







Aide logiciel







Compréhension résultats







Intégration autres études







Famille
ME
ME/E
E
E
ME/E
E
I
Type
AFE/AFI
AFE/AFI
AFI
AFI
AFI/AFE
AFI
AFI
Appréciation (critères)
APTE
RELIASEP
FAST
SADT
SA/RT
GRAFCET
MERISE



ME
E
AFE
AFI
I
Bon
Moyen
Mauvais
Milieux Environnants
Evénements
Invariants
AF Externe
AF Interne

## Slide 13
Analyse Fonctionnelle – APTE
Méthode permettant de recenser les fonctions de service (ou de base) d’un produit en partant :
  de son environnement,
  de son cycle de vie.
Le produit interagit avec son environnement auquel il doit être adapté :
  le recensement des interactions met en évidence :
    les fonctions principales,
  le recensement des adaptations met en évidence :
    les fonctions contraintes.

## Slide 14
1) Satisfaction du besoin - Contrôle de validité.
2) Recensement et validation des positions du cycle de vie.
3) Recensement et validation des éléments du milieu extérieur.
4) Recherche et validation des fonctions principales.
5) Recherche et validation des fonctions contraintes.
6) Recensement des fonctions de service par position du cycle de vie.
Processus d’élaboration - AF externe
Analyse Fonctionnelle – APTE

## Slide 15
Satisfaction du besoin
«BETE A CORNES»
SYSTEME
OU
ETUDE
1. A QUI ?
A qui le système
rend-il
service ?
2. SUR QUI ?
Sur qui ou
quoi agit-il ?
3. POURQUOI CETTE ACTION ?
4. CONTRÔLE DE VALIDITE
Analyse Fonctionnelle – APTE

## Slide 16
Analyse Fonctionnelle – APTE
Contrôle de validité
A. Pourquoi ce besoin ?
B. Qu’est-ce qui pourrait le faire disparaître ?
C. Quelle est la probabilité pour que se produise chaque motif de disparition ?

## Slide 17
Analyse Fonctionnelle – APTE
Formalisme des fonctions
EME 1
DISPOSITIF
EME 2
FP1
Fc1
Fc2
Une fonction principale s’exprime toujours par :
un groupe verbal actif à l’infinitif,
les deux éléments du milieu extérieur mis en relation.
Une fonction contrainte s’exprime par :
un groupe verbal réactif,
l’élément extérieur concerné.
Fp1 : verbe actif + EME 1 + EME 2
Fc1 : verbe réactif + EME 1

## Slide 18
Analyse Fonctionnelle – APTE
Cahier des Charges Fonctionnel
Fonction
Critère
Niveau
Flexibilité
Etre silencieuse
Niveau sonore
50 db
+/- 5 %

## Slide 19
Analyse Fonctionnelle – APTE
AF Interne
  Méthode permettant de recenser les fonctions techniques (ou de conception) d’un produit, et leurs combinaisons, assurant les fonctions de services requises.
Principes
  Recherche des relations de contact et de flux existant entre les éléments du produit.
  Recherche des combinaisons des relations de contact et de flux permettant la réalisation des fonctions de service.

## Slide 20
Analyse Fonctionnelle – APTE
Terminologie
Élément : Partie distincte qui compose le produit.
Fonctions techniques (ou de conception) : Ensemble de fonctions, que doit assurer un élément du produit, liées :
  aux contacts  fonctions de contact,
  aux flux (ouverts ou bouclés)  fonctions de flux.
Flux (notion) : Déplacement d’ions, de particules, d’énergie Courant d’échange.
Flux bouclé : Courant d’échange ferme dans le produit.
Flux ouvert : Courant d’échange établi par le produit entre un flux rentrant et un flux sortant.
Chaîne fonctionnelle : Ensemble de fonctions techniques ayant un but commun.

## Slide 21
Analyse Fonctionnelle – APTE
Processus d’élaboration - AF interne
1) Choix du niveau de découpage en éléments du produit.
2) Description du contenu physique de chaque élément.
3) Réalisation du bloc-diagramme du produit :
  basée sur le découpage en éléments choisis,
  mettant en évidence :
    les contacts internes entre éléments,
    les contacts externes avec les éléments du milieu extérieur.
4) Recensement et définition des fonctions de contact et de flux liées aux contacts internes et externes des éléments du produit.
5) Réalisation des blocs-diagrammes fonctionnels par la mise en évidence sur le bloc-diagramme des flux traversant le produit et sous tendant les fonctions principales.
6) Recherche des flux bouclés internes au produit traduisant des fonctions techniques non mises en évidence.
7) Recensement, pour chaque élément du produit des fonctions à remplie liées :
  aux contacts,
  aux flux (ouverts et bouclés).

## Slide 22
Analyse Fonctionnelle – APTE
Bloc Diagramme
Définition des fonctions liées aux contacts
Fonctions de contact
E1
E2
E3
EME1
EME2
EME4
EME3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Flux boucle sous tendant une fonction de flux liée au contact
NOTA : En pratique, les fonctions de contact et de flux liées à un contact, sont généralement regroupées et transcrites sous la forme :
- Assurer la connexion entre ...

## Slide 23
Analyse Fonctionnelle – APTE
Flux ouvert sous tendant une fonction principale
Flux boucle interne au produit sous tendant une fonction technique
E1
E2
E3
EME1
EME2
EME4
EME3
FP1
Fc1
Fc4
Fc3
Fc2
B1

## Slide 24
Analyse Fonctionnelle – APTE
Tableau d'analyse fonctionnelle :
  permet la répartition des fonctions élémentaires sur les différentes fonctions de service et sur les fonctions techniques.

## Slide 25
Analyse Fonctionnelle – APTE
Deuxième méthode AF interne à partir de APTE
La méthode FAST
(Functional Analysis System Technics)
Ordonner les fonctions identifiées.
Vérifier la logique fonctionnelle.
Contrôler l’exhaustivité de l’analyse fonctionnelle.
Servir de support à la recherche de solutions.

## Slide 26
Analyse Fonctionnelle – APTE
Rappel AF externe / AF interne
Système
AF externe
Fonctions principales (Fp) que le client achète.
Ne résonne pas en solutions techniques.
  CdC fonctionnelles.
AF interne
Système
Fonctions primaires qui permettent de répondre aux Fp.
Résonne en solutions techniques.
  CdC techniques (caractériser et valider les composants).

## Slide 27
Analyse Fonctionnelle – FAST
Exemple : un débitmètre électronique de carburant
Fp : informer le pilote sur la consommation de carburant des moteurs.
Cette indication doit être exprimée en unité de masse en raison des différences de densité de carburant provenant de sources d’approvisionnement diverses.

## Slide 28
Analyse Fonctionnelle – FAST
Informer le pilote...
afficher le débit massique
Comment ?
mesurer la densité du carburant
mesurer le débit massique
utiliser un capteur volumique
calculer le débit massique
mesurer la température carburant
utiliser une sonde de température
mesurer le constante dialectrique
utiliser une cellule dialectrique
Source d’énergie
Carburant

## Slide 29
Analyse Fonctionnelle – SADT
1. Construction d’un modèle ou représentation d’un problème.
2. Analyse de manière descendante, modulaire, hiérarchique et structurée.
3. Différenciation entre le modèle fonctionnel et le matériel remplissant les fonctions.
4. Modélise à la fois des choses (objets, documents, ...) et des événements (activités).
5. SADT est graphique.
6. Favorise le travail d’équipe.
7. SADT exige la mise en forme par écrit.
Concepts fondamentaux de SADT

## Slide 30
Analyse Fonctionnelle – SADT
Tout
le
système
1
3
2
4
Plan GENERAL
Plan DETAILLE
Décomposition structurée

## Slide 31
Analyse Fonctionnelle – SADT
Activités
du système
Fonction
Objet
Données
du système
Données
Activité
Dualité activités - données

## Slide 32
Analyse Fonctionnelle – SADT
Processus d’élaboration
  Faire les diagrammes d’activité et de données du système.
  Établir les références croisées entre ces diagrammes.
  Compléter si nécessaire les diagrammes.
  Indiquer le séquencement possible des activités.
  Identifier les mécanismes qui peuvent réaliser les fonctions qui permettront de passer à la phase de conception.

## Slide 33
Analyse Fonctionnelle – SADT
Modèle (partiel)
1
3
2
A-0
Surveiller les malades
A0
Surveiller les malades
A3
Contrôler le malade
A32
1
2
3
4
1
3
2
Acquérir et valider les mesures
LISTE HIERARCHIQUE
A-0 : Surveiller les malades
A0 : Surveiller les malades
A1 : Placer un malade sous contrôle
A2 : Retirer un malade du contrôle
A3 : Contrôler le malade
A31 : Choisir le malade à examiner
A32 : Acquérir et valider les mesures
A321 : ...
A322 : ...
A323 : ...
A33 : Contrôler la valeur des mesures
A34 : Afficher les alarmes
A35 : Enregistrer les résultats
A4 : Gérer le dossier
Liste hiérarchique et modèle correspondant

## Slide 34
Analyse Fonctionnelle – SADT
CONTRAINTE
MOYEN
ENTREE
SORTIE

## Slide 35
Analyse Fonctionnelle – SADT
FAIRE POUSSER DES LEGUMES
Prix des
légumes
Compétence
du fermier
Temps
Graines
Engrais
Légumes
Exemple : Faire pousser des légumes

## Slide 36
Analyse Fonctionnelle – SADT
Sélectionner
les graines
Planter
Entretenir
Récolter
1
2
3
4
5
C1 PRIX
E1
Graines disponibles
E2 Engrais
C2
Compétences
en jardinage
Préparer
le jardin
Légumes
Récolte
mûre
C3 TEMPS
Jardin
planté
Terrain disponible
Terrain à nouveau disponible
Terrain
disponible
dû à
l’échec
d’une
récolte

## Slide 37
Analyse Fonctionnelle – SADT
1) Lire les titres des boîtes du diagramme pour avoir une première impression de la décomposition.
2) Regarder le diagramme père, en observant particulièrement le contexte des flèches d’interface arrivant et partant de la boîte mère qui est détaillée dans le diagramme à examiner. Revenir à ce diagramme et regarder où se situent ces flèches externes d’interface de la boîte mère. Essayer d’identifier les données les plus importantes, d’entrée, de sortie, de contrôle.
3) Considérer maintenant les flèches internes du diagramme à examiner, chercher le chemin principal qui relie l’entrée la plus importante (ou le contrôle) et la sortie principale. Ceci met l’accent sur les points clés du diagramme.
4) Examiner chaque boîte dans l’ordre, vérifier que chaque entrée, contrôle, sortie se justifie. Essayer de comprendre le rôle que jour chaque flèche dans la fonction de la boîte.
5) Examiner comment les autres flèches se connectent entre les boîtes. Chercher les autres chemins faisant apparaître des contre-réactions, des erreurs, etc.
6) Finalement, lire les explications et les textes que l’auteur a joint, les utiliser pour vérifier la compréhension du diagramme.
Conseils pour la lecture d’un modèle SADT

## Slide 38
Analyse Fonctionnelle – SADT
Étapes de la création d’un modèle
1) Choisir le but et les objectifs d’analyse.
2) Créer le contexte général et le premier actigramme de la décomposition des activités : a) créer un diagramme A0, b) créer un diagramme A-0 (contexte général) à partir des données frontières du diagramme A0.
3) Continuer la décomposition des activités du modèle sur quelques niveaux.
4) Créer le contexte général et le premier diagramme
5) Continuer la décomposition des données du modèle jusqu’à ce qu’il atteigne le même niveau de détail dans ses deux aspects (actigramme et diagramme).
6) Établir les liens activité/donnée et donnée/activité entre les deux décompositions.
7) Quand le modèle est achevé, choisir les mécanismes, afin de constituer les transitions pour la phase suivante.
8) Ajouter des indications de séquencement aux actigrammes du modèle.

## Slide 39
Analyse Fonctionnelle – SADT
1) Commencer un nouveau diagramme. Sélectionner une boîte à décomposer ou décider s’il est temps de s’arrêter.
2) Rassembler l’information si nécessaire : a) lire les documents et prendre des notes, b) interviewer les experts.
3) Créer le premier dessin du nouveau diagramme : a) commencer un nouveau formulaire de diagramme, b) créer la liste des données, c) créer les boîtes d’activités, d) examiner les boîtes d’activités obtenues, e) corriger le diagramme.
4) Redessiner le diagramme.
5) Créer les PES nécessaires.
Étapes de la création d’un diagramme

## Slide 40
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP
Principales étapes de la démarche
1) Connaître le besoin à satisfaire, décrire la façon dont il est réalisé et analyser comment il peut ne pas être satisfait.
2) Décrire fonctionnellement le besoin à satisfaire en terme de fonctions à remplir, avec des performances et des contraintes à respecter.
3) Établir l'arbre fonctionnel permettant de mettre en évidence les fonctions nécessaires à la réalisation du besoin en utilisant le principe : acquisition d'un flux en entrée, transformation, transmission d'un flux en sortie.
4) Établir l'arbre matériel qui se superpose à l'arbre fonctionnel.
5) Analyser les défaillances (AMDEC) en utilisant l'arbre fonctionnel, puis émettre des recommandations.

## Slide 41
Description fonctionnelle du besoin :
  le besoin s'exprime en terme de fonctions à remplir,
  on associe la liste des performances à la fonction dite principale.
Établissement de l'arbre fonctionnel
  il s'agit de mettre en évidence les fonctions à créer pour réaliser la fonction principale
  le questionnement suivant est utilisé :
    à quoi cette fonction est-elle destinée ?
    sur quoi agit-elle pour se réaliser ?
  en s'aidant de la trilogie :
    capter un flux d'entrée,
    le transformer,
    transmettre un flux de sortie.
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP

## Slide 42
Arbre fonctionnel :
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP

## Slide 43
Arbre matériel
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP

## Slide 44
Symboles
A
B
D
C
E
F
G
E
Fonction Performance Liaison entre fonctions
Contraintes Choix technologiques
Matériels Caractéristiques
Fonction "A" donne naissance à : - choix technologique - contrainte
Matériel "B" donne naissance à : - choix technologique - contrainte
Contrainte "C" agit sur la fonction "D"
Choix technologique "E" donne naissance à de nouvelles fonctions
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP

## Slide 45
Analyse des défaillances : AMDEC
Analyse Fonctionnelle – Méthode RELIASEP

## Slide 46
Limite d'application :
  complexité des systèmes
Quelques recommandations :
  la méthode choisie doit être adaptée au système étudié,
  il faut constituer un groupe de travail comprenant des participants formés à la méthode utilisée,
  le groupe doit comporter un animateur garant de la méthode,
  il faut une bonne animation de groupe (forte capacité d'écoute, de reformulation, d'estime),
  la présence d'un candide est souvent intéressante.
Analyse Fonctionnelle – Recommandations

## Slide 47
système d'information,
système de production,
organisation,
logiciel,
mécanique,
hydraulique,
électricité,
électronique,
automatisme,
interfaces homme/machine,
systèmes complexes,
médecine,
biomédical,
management de programme (expression du besoin, faisabilité, ...)
etc.
Analyse Fonctionnelle – Domaine d’application

## Slide 48
ASA
SADT Simplifié
Y. de MARCO
AWB
EVAL
FIABEX
RELIASEP
SELECT
SOFIA
STATEMATE
STP
Analyse Fonctionnelle – Logiciels de traitement

## Slide 49
Recommandation RG Aéro 000 40
L'analyse fonctionnelle en matière de SdF ISDF - Projet n°1/91 (1991)
Guide de mise en oeuvre de l'analyse fonctionnelle DEN/Aérospatiale - DEN/CMQ n° 88610
Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle NORME NF X50-150 - vocabulaire (Août 1990)
Guide pour l'élaboration d'un CdCF - Expression fonctionnelle du besoin NORME NF X50-151
Analyse de la valeur - Caractéristiques fondamentales NORME NF X50-152 (Août 1990)
Analyse de la valeur - Recommandation pour sa mise en oeuvre NORME NF X50-153 (Mai 1985)
Analyse Fonctionnelle – Bibliographie