## Slide 1
SYSTEMES
D'AIDE AU
EXPERTS
DIAGNOSTIC

## Slide 2: Définitions
Diagnostic:
  détermination de la (des) cause(s) d'un trouble fonctionnel, à partir des symptômes et/ou des observations.
Symptôme:
  phénomène qui révèle une défaillance.
Système:
  ensemble déterminé d'éléments discrets (ou composants) interconnectés ou en interaction.

## Slide 3: Définitions: les défaillances
Défaillance :
  cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise
Défaillances définies selon leurs critères
Défaillances définies selon leurs causes

## Slide 4: Définitions: les défaillances
Défaillances définies selon leurs critères
  Défaillance progressive ou soudaine : selon la rapidité de leur manifestation.
  Défaillance partielle ou complète : selon que la fonction est dégradée ou perdue.
  Défaillance précoce ou d'usure : selon le moment d'apparition dans le cycle de vie du matériel.

## Slide 5: Définition : les défaillances
Défaillances définies selon leurs causes
  Défaillance première : défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte n'est pas la défaillance d'une autre entité.
  Défaillance seconde : défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité et pour laquelle cette entité n'a pas été qualifiée et dimensionnée.
  Défaillance de commande : défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d'une autre entité et pour laquelle cette entité a été qualifiée et dimensionnée.

## Slide 6: Classification des défaillances
DEFAILLANCE D'UN COMPOSANT
Défaillance première
Défaillance seconde
Défaillance de commande
Conception ou
fabrication
défectueuse
Non respect du
dimensionnement
Conditions et
contraintes
excessives
Signaux incorrects de
commande et de
contrôle
Vieillissement
Conception
Fabrication
Installation
Autres composants
Environnement
Erreurs humaines
Erreurs humaines
Environnement
Autres composants

## Slide 7: Définitions : les pannes
Panne:
  inaptitude d'une entité à accomplir une fonction requise
Panne intermittente:
  panne d'une entité subsistant pendant une durée limitée après laquelle l'entité redevient apte à accomplir une fonction requise sans avoir été soumise à une opération de maintenance corrective
Panne fugitive:
  panne intermittente et difficilement constatable

## Slide 8: Définitions : les pannes
Panne latente ou cachée:
  panne qui existe mais qui n'a pas encore été détectée
Panne permanente:
  panne d'une entité qui persiste tant que n'ont pas eu lieu des opérations de maintenance corrective
Panne multiple:
  présence de plusieurs pannes simultanément
Une panne se traduit par son mode de défaillance:
  effet par lequel une défaillance est observée

## Slide 9: Types de maintenance
MAINTENANCE CORRECTIVE
Ensemble des activités réalisées après la défaillance
d'un bien, ou la dégradation de sa fonction pour lui
permettre d'accomplir une fonction requise, au moins
provisoirement.

## Slide 10: Types de maintenance
MAINTENANCE PREVENTIVE
Maintenance ayant pour objet de réduire la probabilité
de défaillance ou de dégradation d'un bien ou d'un service
rendu. Les activités correspondantes sont déclenchées selon
un échéancier établi à partir d'un nombre prédéterminé
d'unité d'usage, et/ou des critères prédeterminés significatifs
de l'état de dégradation du bien ou du service.

## Slide 11: Types de maintenance
MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE
Maintenance préventive subordonnée à l'analyse de
l'évolution surveillée de paramètres significatifs de
la dégradation du bien, permettant de retarder et de
planifier les interventions.

## Slide 12: Outils d'aide au diagnostic
Outils liés à l'analyse fonctionnelle
  GRAFCET
  SADT
  MERISE

## Slide 13: Outils d'aide au diagnostic
Outils liés à l'analyse des défaillances
  Tableau croisé
  Arbre de défaillance
  AMDEC
  Système Expert d'Aide au Diagnostic

## Slide 14: Présentation d'AMDEC
N°
Elément
ou
composant
Fonction
Mode de
défaillance
Causes
Effets sur
système
ou sous
système
Détection
F
G
D
IPR
Temps
échan-
ge
Modifi-
cations
à réali-
ser
Dispo-
sition
de
mainte-
nance
Nouvel
IPR
Resp.
et
délai
RENAULT AMDEC Moyen de production
Re-
père
Identi-
fication
composant
fonction
Nbre
Modes
de
défail-
lance
Causes
possi.
d'une
défail-
lance
Effets
sur le
sous
syst.
Effets
sur le
syst.
D
O
S
C
Temps
échan-
ge
Modifi-
cations
envisa-
gées
D
O
S
C
Temps
échan-
ge
Nbre
pièces
1ère
urgence
LPC
P.S.A. AMDEC Moyen de production

## Slide 15: Présentation d'un arbre de défaillance
pas de sirène
blocage mécanique de S
sirène non alimentée
pas d'énergie
pas de commutation de l'énergie
court-circuit
primaire-
secondaire T2
2 sources
énergie hors
service
court-circuit
batterie
C ne se
ferme pas
court-circuit
primaire-
secondaire T1
G ne s'ouvre
pas sur bris
de glace
coupure élément
ou décharge
batterie
source
principale
hors service
mauvais
contact C
blocage
mécanique C
blocage
mécanique G
contacts
soudés G
surcharge
diode
pas tension primaire T2
ou coupure bobinage
ou court-circuit bobinage

## Slide 16
TABLEAU CROISE

## Slide 17: Introduction de l'intelligence artificielle
Naissance en 1956
Doter un ordinateur de capacités habituellement attribuées à l'intelligence humaine
  Acquisition de connaissances
  Perception (vision, audition)
  Raisonnement
  Prise de décision
Depuis 1980, entrée dans la vie économique

## Slide 18: Domaine de l'intelligence artificielle

## Slide 19: Analyse du raisonnement diagnostic
Difficultés à traiter un diagnostic par un système algorithmique
Utiliser un système à raisonnement neuronal

## Slide 20: Analyse du raisonnement diagnostic
L'approche système expert cadre bien avec les méthodes de diagnostic

## Slide 21: Traitement d'un matériel défaillant
OBSERVATIONS
SYMPTOMES
DEFAILLANCES
TESTS
SYMPTOMES
?
PROCEDURES
REPARATION
OBSERVATIONS
DIAGNOSTIC
REMISE EN ETAT

## Slide 22: Procédure classique d'analyse
Réservoir encre : niveau bas
Niveau de l'encre au dessus
des électrodes
Créer un court circuit sur
les électrodes
Persistance du défaut
4- Présence d'encre séchée
sur les électrodes
1- Connections électrodes
2- Circuit de contrôle du niveau
3- Interface CPU
Non
Oui
Oui
Non
5- Manque d'encre
Arbre de diagnostic
pour
une imprimante

## Slide 23: Comparaison des procédures de diagnostic
Procédure classique
  Dépistage des pannes par arbre de décision
  Le système propose le test à effectuer
  Le réparateur effectue le test et signale le résultat
  Le système analyse le résultat
  Diagnostic ou nouveau test

## Slide 24: Comparaison des procédures de diagnostic
Système expert - Nouvelles possibilités
  Demande d'explication sur le test
  Raison du choix du test
  Hésitation possible
  Refus momentané ou définitif
  Introduction d'un résultat non demandé
  Justification de la conclusion

## Slide 25: Définition d'un Système Expert
Aspect connaissance
  Contient le savoir et le savoir faire des experts d'un domaine donné.
Aspect interprétation
  Atteint son but en suivant un chemin similaire au raisonnement des experts.

## Slide 26: Organisation globale d'un système expert
Système expert = système à base de connaissance
Séparation :
  Des connaissances
  Des mécanismes d'exploitation de ces connaissances
AVEC

## Slide 27: Définition générale
J.P. HATTON
"Système informatique capable d'approcher les performances d'un expert humain pour une tâche donnée, dans un domaine restreint et bien délimité, grâce à l'exploitation d'un ensemble de connaissances acquises pour l'essentiel auprès d'experts du domaine considéré"

## Slide 28: Types de connaissances
Système algorithmique:
  Connaissances procédurales
Système expert:
  Connaissances déclaratives

## Slide 29: Types d'informations
Informations symboliques
Méthodes heuristiques
Informations incomplètes, inexactes
Pluridisciplinarité

## Slide 30: Une représentation de la connaissance
Faits
  les données
Règles de production
  (expression logique) INFERE (expression logique)
INFERER= tirer une conséquence d'un fait, d'un principe

## Slide 31: Constitution d'un système expert
  La base de connaissance contient l'expertise relative au domaine, donc à la fois le savoir et le savoir-faire du ou des experts du domaine concerné.
LA BASE DE CONNAISSANCES

## Slide 32: Connaissances de "surface"
Les points forts
  Exploite l'expérience des opérateurs
  Participe à la formation des débutants
  Permet de focaliser rapidement le diagnostic
  Permet d'utiliser une représentation standard (règles de production)

## Slide 33: Connaissances de "surface"
Les points faibles
  Ne reflète pas l'aspect structuré de l'équipement
  Extraction des connaissances coûteuse
  Risque la génération de bases de connaissances énormes (cohérence, inefficacité, évolution)
  Rend le système spécifique d'un équipement

## Slide 34: Connaissances "profondes"
Les points forts
  Restitue l'aspect structuré de l'équipement
  Permet de travailler si aucun historique
  Permet d'adapter la description au diagnostic
  Assure une bonne adaptabilité et généricité

## Slide 35: Connaissances "profondes"
Les points faibles
  Risque de sessions importantes pour un diagnostic trivial
  Nécessité d'une description fonctionnelle adaptée
  N'intègre pas l'historique de l'équipement
  Nécessite un développement logiciel propre

## Slide 36: Schématisation de la base de connaissances
P
R
O
F
O
N
D
E
D
E
S
U
R
F
A
C
E
STRATEGIES
META-REGLES
REGLE DE
PRODUCTION:
SI.....ALORS
REGLE DE
PRODUCTION:
SI.....ALORS
granule de connaissance
UTILISATEUR
CONSTRUCTEUR

## Slide 37: Constitution d'un système expert
  La base de fait contient la description du domaine concerné (problème à traiter) : initialisée par l'expert (faits permanents), renseignée par l'utilisateur (faits propre à une situation particulière), elle est ensuite continuellement enrichie par le moteur d'inférence au cours du diagnostic.
LA BASE DE FAITS

## Slide 38: Constitution d'un système expert
ENRICHISSEMENT
faits permanents
faits propres
à l'application
t = 0
t = T
DUREE D'UTILISATION
Evolution de la base de fait

## Slide 39: Constitution d'un système expert
  Le moteur d'inférence est un mécanisme de contrôle et d'enchaînement des règles. En partant des données initiales de la base de faits, ce moteur déduit de nouveaux faits en utilisant la base de connaissance jusqu'à l'obtention du diagnostic si la solution est présente dans le système.
LE MOTEUR D'INFERENCE

## Slide 40: exécution - action
évaluation - décision
interfaces
restriction
filtrage
résolution
des conflits
mise à jour
exécution

## Slide 41: Fonctionnement simplifié d'un moteur d'inférence
Calculateur
Alimentation 2
Alimentation 1
T2
T1
E4
E1
E3
E2
E6
E5

## Slide 42
BASE DE CONNAISSANCES
R1 : SI A1 HF ALORS T1 HF
R2 : SI A1 HF ALORS E3 HF
R3 : SI A1 HF ALORS E1 HF
R4 : SI E3 ET E4 HF ALORS E6 HF
R7 : SI A2 HF ALORS E4 HF
R8 : SI E1 ET E2 HF ALORS E5 HF
R9 : SI E5 ET E6 HF ALORS Le calculateur est HF
R10 : SI la proposition "le calculateur est HF" n'a
pas été déduite, ALORS le calculateur fonctionne
R5 : SI A2 HF ALORS T2 HF
R6 : SI A2 HF ALORS E2 HF
BASE DE FAITS
F1 : A1 HF
F2 : E2 HF
F3 : E4 HF
BUT
Etat du calculateur
Fonctionnement simplifié d'un moteur d'inférence

## Slide 43: Fonctionnement simplifié d'un moteur d'inférence
2 stratégies possibles
  Chaînage avant (raisonnement déductif) : "le raisonnement procède par déductions successives, en partant des faits jusqu'à satisfaction d'un but (fait à prouver) ou épuisement des faits déductibles"
  Chaînage arrière (raisonnement inductif) : "le moteur pour prouver la véracité d'un fait, tente de vérifier les prémisses d'une règle concluant à ce fait. On part du but pour en déterminer les faits"
FAITS
BUT
BUT
FAITS
BUT

## Slide 44: Fonctionnement simplifié d'un moteur d'inférence
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
E3 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
E3 HF
E1 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
E3 HF
E1 HF
E6 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
E3 HF
E1 HF
E6 HF
E5 HF
BF
A1 HF
E2 HF
E4 HF
T1 HF
E3 HF
E1 HF
E6 HF
E5 HF
BUT
R1
R2
R3
R2
R3
R3
R4
R4
R8
R8
R9
Chaînage avant

## Slide 45: Fonctionnement simplifié d'un moteur d'inférence
CALCULATEUR
HF
E5 HF
E6 HF
E1 HF
E2 HF
E4 HF
E3 HF
A1 HF
A1 HF
R9
R4
R8
R3
R2
Chaînage arrière

## Slide 46
connaissance
interface experts
interface utilisateurs
base de
connaissances
base de
faits
moteur d'inférences
expert(s)
ingénieur de la
connaissance
informatique
process
utilisateurs
acquisition
représentation
traitement
utilisation
Architecture générale d'un
Système expert

## Slide 47: Outils de développement
Langages interprétés ou compilés
  LISP PROLOG
Générateur de systèmes experts (GSE)
  OPS5+ PC (Texas)
  nexpert GURU
Générateurs de seconde génération
  maintex diagnex
  sediag solveur
AMIDIAG

## Slide 48: Définition: Générateur de système expert
Un générateur de système expert (GSE) est un outil informatique générique qui permet de créer un grand nombre de systèmes experts particuliers, adaptés à chaque type d'application.

## Slide 49: GSE 1ère génération
EXPERTS
REGLES DE
PRODUCTION
INGENIEUR DE LA
CONNAISSANCE
CONNAISSANCE
PGSE
Schéma de développement

## Slide 50: GSE 1ère génération
Les contraintes:
  Programmation importante
  Systèmes complexes
  Temps de développement important
  Ex : OPS5, M1, GURU, ...

## Slide 51: GSE 2ème génération
EXPERTS
INTERFACE
REGLES DE
PRODUCTION
AMDEC
Arbre de défaillance
Gammes de maintenance
Gestion automatique
Schéma de développement

## Slide 52: GSE 2ème génération
Les avantages
  Développement simplifié
  Interface utilisateur ergonomique
  Temps de développement très courts
  Ex : Amidiag, MIAO, MAINTEX, SEDIAG, ...

## Slide 53: Choix du générateur
Le choix du générateur de système expert doit se faire avec méthode et en concordance avec les besoins des futurs utilisateurs

## Slide 54: Acquisition des connaissances
Module
d'acquisition
Expert
génération
Générateur de
systèmes experts

## Slide 55: Extraction de la connaissance
Sources humaines
  L'expert
  Le technicien de maintenance
  L'opérateur
  Le rondier
  Le concepteur
  Le régleur
  Le contrôleur qualité

## Slide 56: Extraction de la connaissance
Sources numériques
  La GMAO
  Les automates
  Les réseaux industriels
  Les capteurs
  Les bases de données

## Slide 57: Extraction de la connaissance
Sources papiers
  Les rapports d'intervention
  La documentation technique
  Les AMDEC
  Les arbres de défaillances
  Les tableaux croisés

## Slide 58: Informations fournies par une AMDEC
Pour tous les éléments d'un ensemble
  Symptômes
  Mode de défaillance
  Cause de défaillance
  Effet de la défaillance sur l'utilisation du système
  Indice de détection de la cause
  Actions préventive et/ou corrective à apporter sur l'élément

## Slide 59: Informations fournies par un tableau croisé
A partir d'un système
  On recense les symptômes possibles
  Pour chaque défaut on recense toutes les causes possibles
  Pour chaque cause on indique un remède

## Slide 60: Informations fournies par un arbre de défaillance
Permet la recherche formalisée de l'ensemble des événements ou combinaison d'événement élémentaire conduisant à un événement redouté
Coupe d'ordre 1 : 1 élément responsable de l'événement redouté
Coupe d'ordre n : n éléments responsables de l'événement redouté.

## Slide 61: Support de la connaissances dans le système expert SOLFOX
Batterie déchargée
365.00
35.00
0
Mtbf
compteur
Mttr
Cause :
FICHE CAUSE
Démo_automoblile
Remède
Commentaire
Recharger la batterie et vérifier qu’elle tient la charge
Si les phares restent allumés alors que le moteur ne tourne pas, la batterie peut se déchargée

## Slide 62: Support de la connaissances dans le système expert SOLVFOX
Batterie déchargée
365.00
35.00
0
Mtbf
compteur
Mttr
Cause :
Le moteur refuse de démarrer Oui Obligatoire
Elément Etat Type
Action du démarreur Non correcte Obligatoire
Puissance des phares Faible Obligatoire
Puissance des phares Nulle Obligatoire
Puissance de la radio Faible Obligatoire
Tension au bornes de la batterie Faible(quelques volts) Obligatoire
Age de la batterie >3 ans Confirmatif

## Slide 63: Relation Fiche-SEAD
BC
BF
MI
SEAD
GABC

## Slide 64: Relation AMDEC-Fiche SOLVFOX
Eléments
Rep.
Mode de
défaillance
Cause
Effet
Détection
Transformateur
T1
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Court circuit primaire-
secondaire
Bouton bris
de glace
G
S'ouvre sans bris
de glace
Ne s'ouvre pas sur
bris de glace
Oxydation ou Coupure fils
ou Desserrage connexion
Blocage mécanique
Soudure des contacts
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Coupure
Court-circuit
Tension insuffisante
Tension nulle
Pas de bruit
Transformateur
T2
Diode
Batterie
Sirène
Court-circuit
primaire-secondaire
Surcharge
Surcharge
Déchargée
Court-circuit ou élément coupé
Pas alimentée
Blocage mécanique
Déclenchement de la
sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Décharge de la batterie
Pas de sirène
Pas de sirène
Contrôle de la vitre
Contrôle de la vitre
Non
Par inspection après
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Non ou Panne dormante
Pas de sirène
Remarque
Voyant tension secondaire
Fusible de protection
Faible probabilité
Visite de contrôle périodique
Doubler le contact C
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Pas de sirène si cumul
Pas de sirène si cumul
Voyant tension secondaire
Fusible de protection
Pas de sirène si cumul
Voyant tension batterie
Voyant tension batterie
Pas de sirène si cumul
Meilleur chargeur
Voyant tension batterie
Doubler la sirène
Non brisée
Transformateur T1 pas tension 1aire ou coupure ou C-C bobinage
Voyant présence tension au secondaire
Transformateur T1 pas tension 1aire ou coupure ou C-C bobinage
Déclenchement de la sirène Oui Obligatoire
Contrôle de la vitre Non brisée Obligatoire
Pas de tension au secondaire de T1 Oui Obligatoire

## Slide 65: Relation Arbre de défaillance-Fiche
pas de sirène
blocage mécanique de S
sirène non alimentée
pas d'énergie
pas de commutation de l'énergie
C ne se
ferme pas
court-circuit
primaire-
secondaire T1
G ne s'ouvre
pas sur bris
de glace
blocage
mécanique C
blocage
mécanique G
contacts
soudés G
Bouton bris
de glace
G
Ne s'ouvre pas sur
bris de glace
Blocage mécanique
Soudure des contacts
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Coupure
Court-circuit
Tension insuffisante
Tension nulle
Pas de bruit
Transformateur
T2
Diode
Batterie
Sirène
Court-circuit
primaire-secondaire
Surcharge
Surcharge
Déchargée
Court-circuit ou élément coupé
Pas alimentée
Blocage mécanique
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Non brisée
Transformateur T1 pas tension 1aire ou coupure ou C-C bobinage
Voyant présence tension au secondaire
Transformateur T1 pas tension 1aire ou coupure ou C-C bobinage
Pas de sirène Oui Obligatoire
Sirène alimentée Non Obligatoire
Commutation d’énergie Non Obligatoire

## Slide 66: Relation Tableau croisé- Fiche
causes possibles --->
1
Pas de tension à T1 au
secondaire
X
X
X
2
Bouton bris de glace ne
s'ouvre pas sur bris de glace
X
X
3
Le contact du relais ne se
ferme pas
X
X
X
4
La diode est en court-circuit
X
5
Tension de batterie
insuffisante
X
X
6
Pas de bruit à la sirène
X
X
mesures à prendre --->
soudure des contacts
Bouton bris
de glace
G
Ne s'ouvre pas sur
bris de glace
Blocage mécanique
Soudure des contacts
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Coupure
Court-circuit
Tension insuffisante
Tension nulle
Pas de bruit
Transformateur
T2
Diode
Batterie
Sirène
Court-circuit
primaire-secondaire
Surcharge
Surcharge
Déchargée
Court-circuit ou élément coupé
Pas alimentée
Blocage mécanique
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Non brisée
Soudure des contacts
Nettoyer le contact
Soudure des contacts
Bouton ne s’ouvre pas sur bris de glace Oui Obligatoire
Fermeture du contact relais Non Obligatoire

## Slide 67: Exemple de système intégré
Experts
Utilisateurs
Process
Superviseur
Maintenance
(TMAO)
BC
BF
MI
SEAD
AMIDIAG
Fiches Causes de
Défaillance
Contexte
Remèdes
GAF
AMDEC
orientée DIAG
Analyse
Fonctionnelle
Documentation
Technique
GMAO
BAL
GABC

## Slide 68: Consultation du système expert
Capteurs
Base de données
Automates...
questions
réponses
prélèvement
de données
Base de faits

## Slide 69: Comme l'expert, l'outil doit
Savoir résoudre
  Un certain nombre de problèmes
  Dans un domaine limité
Pouvoir expliquer son raisonnement
Tenir compte de renseignements inexacts
Détecter les contradictions
Se remettre en cause
Utiliser des raccourcis non logiques
Apprendre en permanence

## Slide 70: Le système expert ne remplace pas l'expert
Modifie la répartition des tâches et les relations entre les différents acteurs
Augmente la mobilité de l'expert
Valorise son rôle
Fait vivre le système
  Evolution de connaissances
  Evolution du matériel
  Evolution des outils de test

## Slide 71: Définition des objectifs
On ne fera pas du
système expert pour
faire du système expert !

## Slide 72: Quand créer un système expert
Raisons liées aux connaissances
Raisons liées aux raisonnements
Raisons liées à l'homme

## Slide 73: Quand créer un système expert
Raisons liées aux connaissances
  Grande quantité de connaissances
  Connaissances évolutives

## Slide 74: Quand créer un système expert
Raisons liées au raisonnement
  Echec d'un système algorithmique
  Raisonner plutôt que calculer
  Intérêt du chemin de succès

## Slide 75: Quand créer un système expert
Raisons liées à l'homme
  Expert dans un domaine défini
  Expérience impliquée
  Rotation du personnel

## Slide 76: Pourquoi créer un système expert
Disponibilité de l'expérience
Ni fatigue, ni oubli
Qualification, compétence, rapidité
Neutralité, diminution des risques
Facilité de dialogue, stratégies
Formalisation des connaissances
Construction progressive
Formation
?

## Slide 77: Les coûts d'un système expert
Expertise
Validation de la base de connaissance
Adaptation des outils
Intégration dans l'environnement d'exploitation
Ergonomie
Maintenance

## Slide 78: Les coûts d'un système expert
avantages
techniques
difficultés
d'insertion
Quelle est la rentabilité
d'une démarche système expert?
?

## Slide 79: Rentabilité d'un système expert
temps de
diagnostic
coût de
réparation
aide au
diagnostic
aide à
la formation

Réduction du coût
d'immobilisation / machine

## Slide 80: Difficultés d'intégration
Frein au progrès
Crainte de l'informatique
Coût des développements complémentaires
Aspect "tabou" de la connaissance

## Slide 81: Avantages
Organisation et pérennité des connaissances
Atouts de la machine par rapport à l'homme
Aide à la formation

## Slide 82: Avantages
Organisation et pérennité des connaissances de l'expert
  Aide à formaliser et structurer les connaissances de l'expert
  Contenir le savoir et le savoir-faire d'un ou plusieurs experts
  Multiplier la connaissance de l'expert, la mettre à disposition d'un grand nombre d'utilisateur

## Slide 83: Avantages
Atouts de la machine par rapport à l'homme
  L'expert n'est pas toujours neutre
  Avoir toujours un expert disponible
  Ne commet pas d'oubli : performance constante

## Slide 84: Avantages
Aide à la formation
  Transmettre la connaissance d'une expertise humaine à un apprenti
  Réduire la dépense de formation des techniciens de maintenance
  Simuler la résolution d'un problème en adoptant des stratégies différentes

## Slide 85: Conclusion
Causes de
défaillances?
Le système expert n'est
pas un instrument
magique,
et l'Intelligence
Artificielle ne
saurait en aucun
cas être l'alibi de la
bêtise naturelle...

## Slide 86: Application de SEAD
Société: EDF
SEAD: ALOUETTE
Rôle du SEAD:
  Traitement des alarmes des parties des tranches Nucléaires à eau pressurisée de 900MW de la centrale de BUGEY.

## Slide 87: SEAD : ALOUETTE
Caractéristiques:
  5000 règles SPS7 BULL
    1000 variables surveillées
    220 alarmes
    85 composants mécaniques
    200 matériels électriques
    65 informations analogiques (capteurs)
    550 informations TOR
  1000 défauts potentiels élémentaires sur 600 matériels
ANALYSE EN MOINS DE 4 SECONDES

## Slide 88: Application de SEAD
Société: RENAULT
SEAD: SITERE (Système d'Information TEchnique au REseau)
Rôle:
  Assister le garagiste dans ses diagnostics de pannes
  Fournit une base documentaire d'informations techniques sur les véhicules à traiter
  Fournit les informations concernant les outillages spécialisés

## Slide 89: SEAD : SITERE
Caractéristiques:
  Aide au diagnostic:
    BVA
    Comportement routier, frein (ABS), bruit
    Tableau de bord de Renault 25
  Base documentaire:
    1500 informations techniques
    Valeurs de réglages R19, R21, Alpine
  Matériel - Outillage:
    Référence MPR
    Prix de l'outil

## Slide 90: SEAD : SITERE
Retour d'investissement: (1 an après le lancement 1989)
  600 garages équipés
    40% installé en station
    60% installé dans les bureaux techniques
  Taux de réponses
    1 fois sur 2
  Utilisations
    SEAD : 1 à 2 fois par jour
    Base documentaire : 5 fois par jour

## Slide 91: Applications SEAD
Société : CALLADAN
SEAD : SOLVEUR
Rôle :
  Aide à diagnostiquer les erreurs ou les pannes dans les domaines tel que le secteur médical, l'industrie, la bureautique, ...
  Amélioration de la stratégie de recherche
  Incorporation des incidents nouveaux
  Elimination des questions inutiles

## Slide 92: SEAD : SOLVEUR
Caractéristiques:
  Nbre de systèmes par répertoire 99
  Nbre de causes par système 199
  Nbre d'éléments pour système 199
  Nbre d'éléments pour une cause 15

## Slide 93: Présentation du système, support de notre exemple
G
-
+
S
C
R
Secteur
Secteur

## Slide 94: Présentation du système, support de notre exemple
Les éléments à étudier seront
  T1 : transformateur de l'alimentation du relais
  G : Glace du boîtier d'alarme incendie
  R : Bobine du relais de commande
  C : Contact du relais autorisant le fonctionnement de la sirène
  T2 : transformateur de l'alimentation de la sirène
  D : diode de redressement
  B : batterie de secours pour l'alimentation de la sirène
  S : sirène

## Slide 95: AMDEC de l'exemple Sirène
Eléments
Rep.
Mode de
défaillance
Cause
Effet
Détection
Transformateur
T1
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Court circuit primaire-
secondaire
Bouton bris
de glace
G
S'ouvre sans bris
de glace
Ne s'ouvre pas sur
bris de glace
Oxydation ou Coupure fils
ou Desserrage connexion
Blocage mécanique
Soudure des contacts
Relais et
contact
R/C
Le contact se ferme
inopinément
Le contact ne se
ferme pas
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Coupure
Court-circuit
Tension insuffisante
Tension nulle
Pas de bruit
Transformateur
T2
Diode
Batterie
Sirène
Bobine du relais
Mauvais contact
Blocage mécanique
Court-circuit
primaire-secondaire
Surcharge
Surcharge
Déchargée
Court-circuit ou élément coupé
Pas alimentée
Blocage mécanique
Déclenchement de la
sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Décharge de la batterie
Pas de sirène
Pas de sirène
Contrôle de la vitre
Contrôle de la vitre
Non
Par inspection après
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Non ou Panne dormante
Pas de sirène
Remarque
Voyant tension secondaire
Fusible de protection
Faible probabilité
Visite de contrôle périodique
Doubler le contact C
Pas tension 1aire ou cou-
pure ou C-C bobinage
Pas de sirène si cumul
Pas de sirène si cumul
Voyant tension secondaire
Fusible de protection
Pas de sirène si cumul
Voyant tension batterie
Voyant tension batterie
Pas de sirène si cumul
Meilleur chargeur
Voyant tension batterie
Doubler la sirène

## Slide 96: Analyse de l'AMDEC
T1 et T2 : éléments semblables ont généralement les mêmes modes de défaillance
5 défaillances entraînent l'événement indésirable donc défaillances prioritaires
4 défaillances ne produisent aucun effet, si elles sont prises séparément
5 pannes dormantes : à débusquer par des inspections périodiques

## Slide 97: Arbre de défaillance de l'exemple Sirène
pas de sirène
blocage mécanique de S
sirène non alimentée
pas d'énergie
pas de commutation de l'énergie
court-circuit
primaire-
secondaire T2
2 sources
énergie hors
service
court-circuit
batterie
C ne se
ferme pas
court-circuit
primaire-
secondaire T1
G ne s'ouvre
pas sur bris
de glace
coupure élément
ou décharge
batterie
source
principale
hors service
mauvais
contact C
blocage
mécanique C
blocage
mécanique G
contacts
soudés G
surcharge
diode
pas tension primaire T2
ou coupure bobinage
ou court-circuit bobinage

## Slide 98: Analyse de l'arbre de défaillance
Coupe minimale:
  ensemble d'événement (de base) dont la réalisation simultanée entraîne la réalisation de l'événement indésirable
Les coupes minimales de l'exemple
  D'ordre 1 : 2A, 4A, 4C, 4E, 5C, 5D, 5E, 5F
  D'ordre 2 : 5A*6A, 5A*6B

## Slide 99
Situation
nouvelle
solution
Problème à résoudre
situation
solution
+
explication
Base de cas
Recherche de cas
identiques ou
similaires
adaptation
Amélioration
de la
base de cas

## Slide 100
GMAO
Arbre
de
décision
Segmentation
de groupes
de données
cohérentes
Analyse de
données
décisionnelle