## Slide 1: LA SURETE DE FONCTIONNEMENT
Franck OURION, IUT EPINAL Génie Industriel et Maintenance
GIM 2
9/9/99
Définitions
Les défaillances ...
La Maintenance et la conception ...
Analyse critique en phase de conception ...
Les applications dérivées ...
Notes: La défaillance est la matière première du service maintenance, elle a néanmoins pour mission de l'éliminer, car celle-ci est tout naturellement l'ennemie de la production. La défaillance doit aussi être considérée comme son amie,car en l'étudiant et en l'analysant, les agents de maintenance acquièrent l'expérience nécessaire à leur mission. Cette expérience doit être mise à profit par les concepteurs des équipements qu'elle aura à maintenir. Tous les protagonistes (conception, production, maintenance) doivent unir leurs efforts et leurs compétences, afin que chacun satisfasse au mieux les objectifs de l'entreprise, et ses objectifs propres.

## Slide 2: La défaillance
Causes
Défaillance
Conséquences
Connaissance
Mesures
Action
Environnement
Maintenance

## Slide 3: Les conséquences de la défaillance
Sécurité des personnes
Un coût direct de Maintenance
Un coût indirect ou de non maintenance
Un coût de non-qualité
Une dégradation du climat de travail
Retour

## Slide 4: Les coûts indirects
Investissement non productif, frais de structures
Frais de M.O et d’énergie
Dépenses supplémentaires (H.Sup ou transfert autre machine, sous traitance)
Marge bénéficiaire perdue si vente > capacité de production
Sécurité des biens (dégradation accélérée)
Retour

## Slide 5: Les coûts directs
Main d’œuvre maintenance (site, atelier)
Sous traitance éventuelle
Pièces détachées
  Achats de pièces (+ coût administratif) et
  Sorties magasin (besoin  Coût de possession)
Retour

## Slide 6: Les causes de la défaillance
Défaillance de jeunesse
Défaillance d’usure
Défaillance aléatoire
Défaut de conception
Défaut de fabrication ou de maintenance
Défaut d’utilisation
Retour

## Slide 7: Pendant l’intervention ...
Diagnostic (moyens de détection ?)
Tests (outils de mesures adaptés ?)
Recherche de la pièce (nomenclatures ?)
Réparation (accessibilité ?)
Remise en route (procédures ?)
Retour

## Slide 8: Après l’intervention ...
Compte rendu de l’intervention
Expertise
Gestion des historiques
Analyse des coûts
Maintenance préventive ou conditionnelle
Retour
Notes: Après l'intervention, il est nécessaire de garder une mémoire des défaillances passées, ceci afin d'organiser de suite une expertise si la défaillance est grave, ou plus tard de disposer d'une possibilité d'annalyse des coûts de façon à définir des actions prioritaires (prévention, stockage, amélioration).
On notera que si la défaillance est évitée, pas de saisie de CR, pas de gestion dans l'historique, pas d'analyse à faire, etc...

## Slide 9: La connaissance de la défaillance
Retour
Identification
Aptitude à
être détectée
Causes
Manifestation
Amplitude
Conséquences
Symptôme

## Slide 10: Manifestation de la défaillance ...
Caractère
Retour
Fugitif
Permanent
Vitesse
Soudaine et complète
Progressive
Intermittente

## Slide 11: Identification de la défaillance ...
Situation
Retour
espace : localisation
Temps : date, unités d ’usage
Nature
Mécanique
Electrique
….

## Slide 12: Amplitude ...
Imprévue
Prévisible
Retour
Aptitude à être détectée ...
Partielle (mode dégradé)
Complète (perte de la fonction)

## Slide 13: L ’activité du service maintenance
Réalisation et suivi des interventions
Retour
Gestion de la documentation
Améliorations techniques
Gestion du stock
Politique de maintenance

## Slide 14: Conclusion ...
70% des coûts de maintenance induits à la conception
Un constat
Une solution
Intégrer les besoins de la maintenance dès la conception
Le cahier des charges maintenance
- 27 % du coût direct
50% hrs TPM
Taux de panne / 10
Un moyen
Des résultats

## Slide 15: Dès la conception ...
éliminer les actions correctives (fiabilité)
Réduire l’incidence potentielle des défaillances
  Prévoir un mode de marche dégradée
  Prévoir des aides à la maintenance préventive
Réduction des temps d ’intervention
  Prendre en compte la maintenabilité
  Documentation technique opérationnelle
Standardisation, référence des fabriquants de pièces
Retour

## Slide 16: Sur le plan de la communication
Permutation entre B.E et Maintenance
Faciliter la participation de la maintenance à la conception et du B.E aux améliorations et modifications
Instaurer un système d ’information réciproque

## Slide 17: Sur le plan des coûts d ’investissement
Calculs prévisionnels d ’exploitation et de maintenance
Dans le montant global, inclure les coûts de démarrage (mise au point, formation)  Sous-traiter des travaux de maintenance

## Slide 18: Sur le plan de la prévision
Prévoir la première dotation en pièces
Veiller à informer la maintenance
  Prévision en personnel qualifié
  la formation du personnel

## Slide 19: Sur le plan de la volonté
Sur le plan des procédures

## Slide 20: LE CAHIER DES CHARGES

## Slide 21: L’A.M.D.E.C
Mettre en évidence les points à risques
Les réduire par des mesures appropriées
Fiabilité et Maintenabilité optimale
(plus généralement, améliorer la SdF)

## Slide 22: ANALYSE DE LA DEFAILLANCE
Cause de la défaillance (défaut initial)
Mode de défaillance (effet par lequel la défaillance peut être constatée)
Effet de la défaillance suite à la non détection du défaut sur la fonction ou les fonctions du système étudié

## Slide 23
DOMAINE D ’APPLICATION
Analyse critique de la conception

## Slide 24: Le mode de défaillance
Un mode de défaillance est la manière dont le dispositif ou le système peut s’arrêter de fonctionner, ou fonctionner anormalement
Il est relatif à la fonction de l’élément étudié (composant, sous-système, opération)
Il s’exprime en termes physiques (rupture, desserrage, grippage, fuite, court-circuit)

## Slide 25: Les causes de la défaillance
Recherche et description des événements susceptibles de conduire au mode de défaillance
Une cause de défaillance est l’anomalie initiale qui conduit à la défaillance par l ’intermédiaire du mode de défaillance
Ex : Sous-dimensionnement, absence de frein d ’écrou, manque de lubrifiant

## Slide 26: Effet de la défaillance
Pour chaque élément et chaque mode de défaillance, on décrit les conséquences subies par l ’utilisateur.
Pour l ’AMDEC Moyen de production, les conséquences sont relatives à l ’utilisateur (arrêt de production, sécurité)

## Slide 27: Détection
En fonction de la cause, analyser et lister les moyens qui vont éliminer la défaillance (calculs, essais, contrôles,…) ou la prévenir pendant la phase d ’initiation ou de propagation (mesure de l ’usure, information de l ’état d ’un signal)

## Slide 28: Arbre des Causes. Définition et objectifs
Représentation graphique (arbre généalogique) d'une démarche analytique événementielle, suivant une logique déductive (TOP - DOWN) qui à partir d'un événement redouté (ER) donné, a pour but d'identifier séquentiellement l'ensemble de ses causes jusqu'aux plus élémentaires.
Définition
Objectifs
Permettre la recherche formalisée de l'ensemble des événements ou combinaisons d'événements élémentaires conduisant à un événement redouté (ER).
Utiliser la modélisation de l’ER en scénarios pour "interposer des barrières de sécurité" et évaluer sa probabilité d'occurrence à partir de celles des événements élémentaires.

## Slide 29: Arbre des causes : élaboration
Construction de l'arbre
  étude pas à pas des événements entraînant accident
  Représentation graphique des relations (ET, OU)
Traitement mathématique de l'arbre
  équation logique à partir de l'arbre
  Chemins critiques conduisant à ER
  Calcul des probabilités d'accident
Interprétation - Analyse qualitative des scénarios
  Modifications à apporter
  Dispositions à prendre

## Slide 30: Construction de l’arbre
Représentation des évènements
Représentation des transferts
Représentation de portes logiques
Représentation de portes logiques complexes

## Slide 31: Architecture de Fiabilité
        Exemples 1
Exemples 2

## Slide 32: SdF : Un fil conducteur de la démarche
Envisager le pire au lieu de l’ignorer, ceci fin de l’éviter
Le Risque nul n’existe pas, quelque soit la qualité de l’étude effectuée
Le monde environnant
  humain (concepteurs, opérateurs, …)
  technique (composants …)
  physique (élements naturels, perturbations )
est aléatoire

## Slide 33: SdF : des chiffres
Toutes causes 600 000 morts / an
Tous accidents (35 000 morts / an dont 8000 concernant les véhicule terrestres à moteur)
Origine individuelle
(en France)
Risque automobile
Rail (39 en 63 ans de 12 à 800 morts)
Origine
Humaine
(monde)
Tremblement de terre (330 en 100 ans avec de 6 morts à 700 000 morts
Eruption volcanique (2500 en 100 ans avec de 1 à 29000 morts)
Origine
Naturelle
(monde)

## Slide 34: SdF : pour quelles raisons
Une mobilisation de tous s’impose pour des raisons
  éthiques (minimiser les accidents)
  économiques (coût des accidents et des pannes)
  juridiques (respect de la législation européenne de 1993)

## Slide 35: MISSIONS du SYSTEME : exemples
SECURITE
DISPONIBILITE
SECURITE (hors mission)
FIABILITE (en mission)
FIABILITE
Sûreté
Biens d’équipements. Industries
Fusée Arianne
Système de détection d’incendie
Exemple
Prolongée
Unique
Sauvegarde

## Slide 36: Sécurité et Disponibilité
Concepts de base
Antagonisme entre les deux

## Slide 38: Redondance