## Slide 1: AMDEC
ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE, DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE

## Slide 2: qu'est-ce que l'AMDEC ?
Outil de validation des objectifs de sûreté de fonctionnement
  fiabilité
  maintenabilité
  disponibilité
  sécurité
appliqué en conception
  AMDEC produit
appliqué en opérationnel
  AMDEC processus
  AMDEC moyen de production
Notes: L'AMDEC permet une analyse fonctionnelle rigoureuse afin d'estimer les risques potentiels d'apparition de défaillances, ainsi que leurs conséquences.
C'est un outil de validation des objectifs de sûreté de fonctionnement :
      - Fiabilité
      - Maintenabilité
      - Disponibilité
      - Sécurité
L'AMDEC est donc un outil de prévention qui contribue à la construction et à l'amélioration de la qualité. Elle peut être appliquée:
  * en conception (prévisionnel, avant livraison) [AMDEC Produit]
  * en opérationnel [AMDEC Processus, Moyen de production]

## Slide 3
analyse
fonctionnelle
TMAO
AMDEC
aide à la
décision
GMAO
documentation
technique
1
2
4
3
10
5
7
9
8
6
Les Outils – Les méthodes

## Slide 4: AMDEC dans l'étude de fiabilité d'un système
déterminer les points faibles
préciser des moyens de se prémunir contre certaines défaillances techniques
étudier les conséquences de défaillance vis à vis des différentes composantes de la sûreté de fonctionnement
l ’analyse d ’une chaîne de fabrication permet de localiser les opérations pouvant conduire à élaborer un produit ne respectant pas le cahier des charges

## Slide 5: AMDEC – Démarche de raisonnement
démarche
inductive
AMDEC
effets sur
système
démarche
déductive
événements
non désirés
arbre de
défaillance
démarche
mixte
AMDEC
effets sur
le système
arbre de
défaillance
combinaison des
défaillances
analyse quantitative
Retour Outils Méthodes

## Slide 6
Historique de l'AMDEC
1950 : armement nucléaire - U.S.A.
  1970 : énergie nucléaire et aéronautique - Europe et Japon
    1980 : industrie en général
Sécurité des personnes
Sécurité dans l'entreprise
Historique AMDEC

## Slide 7
Défaut
  Non satisfaction aux exigences d'utilisation prévue
Non conformité
  Non satisfaction aux exigences spécifiées
Défaillance
  Cessation aléatoire de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise
Panne
  État d'une entité inapte à accomplir une fonction requise
Concept défaut défaillance

## Slide 8: Lien AMDEC - Arbre de défaillance
ER
B
A
C
E
arbre de
défaillance
A.M.D.E.C.
...
causes
effets
...
A
B
C
ER
ER si
cumul
ER si
cumul
Cycle de vie d’un produit
Exemple sirène

## Slide 9: arbre de défaillance : Alarme
G
-
+
S
C
R
Secteur
Secteur
[REFERENCE 1]

## Slide 10: arbre de défaillance : Alarme Suite
pas de sirène
blocage mécanique de S
sirène non alimentée
pas d'énergie
pas de commutation de l'énergie
court-circuit
primaire-
secondaire T2
2 sources
énergie hors
service
court-circuit
batterie
C ne se
ferme pas
court-circuit
primaire-
secondaire T1
G ne s'ouvre
pas sur bris
de glace
coupure élément
ou décharge
batterie
source
principale
hors service
mauvais
contact C
blocage
mécanique C
blocage
mécanique G
contacts
soudés G
surcharge
diode
pas tension primaire T2
ou coupure bobinage
ou court-circuit bobinage
[REFERENCE 1]

## Slide 11: cycle de vie d'un produit
management
spécifications
conception
fabrication
livraison
utilisation
exploitation
retour d'expérience
ccf

## Slide 12: Normes AMDEC
CEI 812-1985
NF X60-510
MIL-STD -1629

## Slide 13: Objectifs de l'AMDEC
Déterminer les points faibles d'un système
  recherche des causes initiales des défaillances des composants
  analyse des conséquences sur l'environnement et la SdF du système
Prévision des actions correctives dès la conception
Prévision du plan de maintenance préventive et des pièces de rechanges
Support logistique
  Pré-documentation des progiciels de GMAO
  documentation des systèmes experts d'aide au diagnostic
La méthode représente un atout pour faire dialoguer les personnes concernées par un projet
Notes: Points faibles :
  En conception on remarquera les défauts pendant le montage
  En exploitation, on a déjà remarqué des défaillances, on essaie de les éliminer avec l'AMDEC.
Prévision plan maintenance préventive et pièces de rechange :
  Ce qui montre que l'AMDEC et la méthode MBF sont proches l'une de l'autre.
Prédocumentation des progiciels de GMAO :
  Symbolisée par la flèche n°3 sur la diapo 2. Les expériences dues à l'AMDEC sont capitalisées par la GMAO et peuvent être réutilisés à tout moment.
Faire dialoguer :
  Une mise en commun de l'expérience permet un point de vue plus large et évite parfois des oublis.

## Slide 14: système
ensemble organisé et articulé d'éléments qui fonctionnent en synergie pour remplir une ou plusieurs missions
  matériel - logiciel - organisationnel
imbrication de disciplines multiples
interaction de nombreux éléments
  produit -> pièce automobile
  processus -> opération de fabrication
  moyen -> pièce machine outil
Notes: Sur quoi applique-t-on l'AMDEC, sur un système. Mais qu'est-ce qu'un système ?
C'est un ensemble organisé et articulé d'éléments qui fonctionnent en synergie pour remplir une ou plusieurs missions.
Cela génère des problèmes : matériel
        logiciel
        organisationnel (Si on ne sait pas qui le fait fonctionner. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas compris dans la norme, l'homme est dans le système et non dans l'environnement)
L'imbrication des disciplines, ainsi que l'interaction des nombreux éléments montrent bien que la tendance actuelle va vers une polyvalence des hommes.
Enfin, on parlera d'éléments, mais suivant l'AMDEC considérée, un éléments peut être différentes choses:
        produit => pièce automobile
        processus => opération de fabrication
        moyen => pièce machine outil

## Slide 15: familles d'AMDEC
AMDEC processus
AMDEC moyen
de production
AMDEC produit
SdF ( ou F-M-D-S)
qualité produit
environnement
fonctions
caractéristiques
qualité
mode opératoire des opérations de production
qualité - production
points sensibles

## Slide 16: Interactions des fonctions
Maintenance
Production
Qualité
Sécurité
Environnement

## Slide 17: Principe de base
l'AMDEC est une technique d'analyse exhaustive et rigoureuse de travail en groupe, très efficace par la mise en commun de l'expérience et de la compétence de chaque participant du groupe de travail. Cette méthode fait ressortir les actions correctives à mettre en place.
Notes: Analyse exhaustive :
  On part des éléments pour déterminer Cause-Mode-Effet.
Rigoureuse :
  On verra plus loin que les causes sont hiérarchisées et un graphe permet de ne pas oublier les moins évidentes.
Travail en groupe :
  C'est une différence entre l'AMDEC et la méthode MBF. Il y aura mise en commun lors des réunions et capitalisation des résultats.
Expérience et compétence :
  Différence entre groupe de travail AMDEC et cercle de qualité : ce ne sont pas des volontaires mais des connaisseurs.
Actions correctives :
  Le système a ou aura des défaillances, l'AMDEC mettra en place des actions correctives pour les corriger.

## Slide 18: Déroulement de la méthode
Initialisation
Analyse fonctionnelle
Analyse des défaillances
Cotation des défaillances
Actions correctives menées

## Slide 19: Réflexion
Validation du besoin
Délimitation de l'étude
Définition du groupe de travail
Initialisation

## Slide 20: Le groupe de travail
Le demandeur
Le décideur
L'animateur
L'expérience et les compétences techniques
  Service concerné
  Bureau d'études
  Expert (opérateur de production, technicien de maintenance)
AU TOTAL : 5 à 8 personnes
Notes: Composition du groupe de travail :
Le demandeur :
  C'est la personne ou le service qui prend l'initiative de déclencher l'étude. Il choisit l'étude.
Le décideur :
  C'est la personne responsable dans l'entreprise, du sujet étudié, qui en dernier recours, et à défaut de consensus, exerce le choix définitif. Il est responsable et décideur des coûts, de la qualité et des délais.
Ces 2 premières personnes n'ont généralement aucune compétence technique.
L'animateur :
  C'est le garant de la méthodologie, l'organisateur de la vie du groupe.
  Il précise l'ordre du jour des réunions, conduit les réunions, assure le secrétariat, assure le suivi de l'étude.
  Très souvent, c'est un intervenant extérieur, ou du moins extérieur au service de façon à pouvoir jouer les incompétents.
Le groupe de travail :
  2 à 5 personnes, responsables et compétentes, ayant la connaissance du produit à étudier et pouvant apporter les informations nécessaires à l'analyse (on ne peut parler que de ce que l'on connaît).
  Selon l'étude ce sera : - des hommes de maintenance
        - des hommes du service qualité
        - des hommes de la production
        - le bureau d'étude
        - experts

## Slide 21: Initialisation
Planification des réunions
Février 2000
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
4
2
3
7
8
9
9
10
14
15
16
17
18
16
17
21
22
23
24
25
23
24
28
29
Dim
Mars 2000
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dim
1
2
3
10
11
1
2
10
11

## Slide 22
SYNTHESE D'ETUDE AMDEC
Date :
Nom :
Raison sociale du client :
Type de fabrication :
Objectifs :
Objectifs de l'étude :
Causes de l'étude :
Demandeur :
Décideur :
Limites de l'étude :
PLANNING
Prévisionnel
Semaines
Réalisé
Légende
PARTICIPANTS : (Nom + Tél.)
Permanents :
Temporaires
Animateur :
Observations :
B
I
L
A
N
INITIAL
EVOLUTION
Date :
Nombre
de causes
Total
Criticité>limite
%
Criticité
limite C0 =
Criticité
limite C1 =
Criticité
limite C2 =
Début :I
Réunion : R
Fin : F
Suivi : $

## Slide 23
analyse fonctionnelle
AMDEC
analyse de la valeur
buts - objectifs
milieu environnant
cdcf
réponse technique au cdcf
qualité économique
du produit
chiffrage des fonctions
rendement de conception
solution optimisée en coût
fiabilité du produit
qualité technique
mode de défaillance
causes - effets - criticité
solution fiabilisée
synthèse
solution fiable et optimisée

## Slide 24: analyse fonctionnelle externe
ME3
ME4
ME1
ME2
FP1
FC2
FC1
objet
à
étudier
FP =groupe verbal + MEi + MEj
FC = groupe verbal + MEk

## Slide 25: analyse fonctionnelle interne
Milieu
extérieur 1
milieu
extérieur 2
élément 2
élément 4
élément 1
élément 3
FP1
flux

## Slide 26: Exemple du surligneur
Rosace des fonctions
Feutre
Environnement
Réglementation
Main
Support
FP
Fc1
Fc2

## Slide 27: Fonctions
FP =
Mettre en valeur
des éléments
inscrits
sur un support
en utilisant
la main
groupe verbal
ME1
ME2
FC1 =
Résister à l'environnement
FC2 =
Respecter la réglementation
Se référer au tableau de critères de valeur

## Slide 28: Bloc diagramme
Main
Tube
Mèche
Support
Capuchon
Mèche intérieure
Encre
Flux principal
Flux bouclé
Limites de l'étude

## Slide 29
système A
appareil ABB
appareil ABA
élément ABAA
élément ABAB
élément ABAC
s/système AA
s/système AB
s/système AC
découpage
fonctionnel
découpage
organique

## Slide 30: Fin de l'étape 2 : le dossier
Feuille de synthèse de l'état actuel
Ce que l'on connaît sur les fonctions à étudier
Ce que l'on connaît sur l'environnement du système
Les objectifs de qualité et de fiabilité, le TRS
L'analyse fonctionnelle
historiques (lien GMAO-AMDEC)
Plan de maintenance préventive
conditionnement du produit
Notes: Un des objectifs final des 2 premières étapes de l'AMDEC sera d'aboutir à un dossier
  Feuille de synthèse de l'étude AMDEC
  Ce que l'on connaît sur les fonctions à étudier
  Ce que l'on connaît sur l'environnement du produit
  Les objectifs de qualité et de fiabilité (conception), le TRS par ex., (en production)
  L'analyse fonctionnelle
  Historiques (lien GMAO-AMDEC)
  Plan de maintenance préventive (lien avec la notion de MBF)
  Conditionnement du produit (marketing)

## Slide 31: Etape3 : Analyse des défaillances
éléments du système
modes de défaillance du système
causes ?
effets ?
criticité
actions correctives
étape2
étape3
étape4
étape5

## Slide 32: vocabulaire
mode de défaillance
  manière dont la défaillance apparaît
cause de défaillance
  événement initiateur
effet de la défaillance
  conséquence sur l'utilisateur
mode de détection
  comment on met en évidence le mode de défaillance
Notes: On parlera d'AMDEC seulement si on a mode, cause, effet, couplés avec exhaustif.
Normalement l'ordre serait cause, mode, effet.
L'effet est très lié à a notion client => juste aval
        => client final

## Slide 33: niveaux d'analyse
Cause
de la
Défaillance
Mode
de
Défaillance
Effet
de la
Défaillance
Manque
de graisse
grippage
paliers
blocage
paliers
blocage
paliers
surchauffe
moteur
Déclenchement thermique
déclenchement
thermique
arrêt
moteur
arrêt
fabrication
n+2
n+1
n

## Slide 34: Mode de défaillance
Relatif à une FONCTION
S'exprime par la MANIERE dont un système
vient à ne plus remplir sa fonction
  (5 modes génériques de défaillance)
S'exprime en TERMES PHYSIQUES
Rupture
Desserrage
Coincement
Court circuit

## Slide 35: Modes génériques de défaillance
Perte de la
fonction
Fonctionnement
intempestif
Refus de
s'arrêter
Refus de
démarrer
Fonctionnement
dégradé

## Slide 36
ELECTRONIQUES
ELECTROMECA
HYDRAULIQUES
MECANIQUES
PAS
DE FONCTION
PERTE
DE FONCTION
FONCTION
DEGRADEE
FONCTION
INTEMPESTIVE
- circuit ouvert
- court circuit
- pas de réponse
à la sollicitation
- connexion/fil déserrés
- coupure ou
court circuit
- composant défectueux
- Dérive des caractéristiques
- perturbations, parasites
- déclenchement intempestif
- fuite
- circuit bouché
- obstruction ou
coupure circuit
- composant défectueux
- mauvaise étanchéité
- usure
- perturbations
coup de bélier
- coup de bélier
- absence de jeu
- rupture
- blocage / grippage
- mauvaise portée
- désoladarisation
- jeu

## Slide 37: Cause de la défaillance
Anomalie initiale susceptible de conduire
au MODE DE DEFAILLANCE
S'exprime en terme d'écart par rapport à
la norme
  Sous dimensionnement
  Absence de joint d'écrou
  manque de lubrifiant
Se répartit dans les domaines suivants :
  Les hommes
  Le milieu
  La documentation
  L'organisation
  La technique

## Slide 38: Diagramme Causes-Effets
Sûreté de
fonctionnement
d'un système
MILIEU
ENVIRONNEMENT
DOCUMENTATION
L'ORGANISATION
LES HOMMES
LA TECHNIQUE
[REFERENCE 4]

## Slide 39
Diagramme Causes-Effets
Facteur Primaire
Facteur Secondaire
Facteur
Tertiaire

## Slide 40: Exemples de causes
ELECTRONIQUES
ELECTROMECA
HYDRAULIQUES
MECANIQUES
CAUSES
INTERNES
MATERIEL
CAUSES LIEES
AU MILIEU
A L'EXPLOITATION
A L'ENVIRONNEMENT
CAUSES LIEES
A LA MAIN D'OEUVRE
AUX OUTILS
- vieillissement
- composant MS
(mort subite)
- vieillissement
- composant MS
(mort subite)
- colmatage
- fuite
- température
- eau, huile
poussières, copeaux
- échauffement local
- chocs, vibrations
- fabrication,
montage, réglage
- contrôle
- manque énergie
- utilisation, outils
- poussières,
huile, eau
- chocs, vibrations
- échauffement local
- parasites
- fabrication,
montage, réglage
- contrôle
- manque énergie
- utilisation, outils
- contraintes mécaniques
- fatigue
- états de surface
- température
- eau, huile
poussières, copeaux
- échauffement local
- chocs, vibrations
- conception (géométrie)
- fabrication,
montage, réglage
- contrôle
- utilisation, outils

## Slide 41: Effet de la défaillance
Concrétise la conséquence,
est relatif à un mode de défaillance,
dépend du type d'AMDEC réalisé :
mécontentement
sécurité des opérateurs
arrêt du flux de production

## Slide 42: Exemple de hiérarchisation des effets
Pour la FIABILITE
1 - Mineures
2 - Significatives
3 - Critiques
4 - Catastrophiques
Pour la SECURITE
1 - Sans influence (négligeable)
2 - Influence mineure sans blessure
3 - Influence moyenne avec blessure
4 - Influence important risque de mort
Pour la DISPONIBILITE
1 - Arrêt de fonctionnement <T1
2 - Arrêt de fonctionnement >T1 et <T2
3 - Arrêt de fonctionnement >T2 et <T3
4 - Arrêt de fonctionnement >T3
Pour la MAINTENABILITE
1 - MTTR <T1
2 - MTTR >T1 et <T2
3 - MTTR >T2 et <T3
4 - MTTR >T3

## Slide 43: Analyse des défaillances
NOM
FONCTION
MODE
EFFETS
CAUSES
G
F
N
C
DETECTION
nom de l'élément
fonction
mode de défaillance
effets
causes
cotation de la criticité
détection

## Slide 44: Grilles AMDEC Moyen de production
N°
Elément
ou
composant
Fonction
Mode de
défaillance
Causes
Effets sur
système
ou sous
système
Détection
F
G
D
IPR
Temps
échan-
ge
Modifi-
cations
à réali-
ser
Dispo-
sition
de
mainte-
nance
Nouvel
IPR
Resp.
et
délai
RENAULT AMDEC Moyen de production
Re-
père
Identi-
fication
composant
fonction
Nbre
Modes
de
défail-
lance
Causes
possi.
d'une
défail-
lance
Effets
sur le
sous
syst.
Effets
sur le
syst.
D
O
S
C
Temps
échan-
ge
Modifi-
cations
envisa-
gées
D
O
S
C
Temps
échan-
ge
Nbre
pièces
1ère
urgence
LPC
P.S.A. AMDEC Moyen de production
[REFERENCE 5]
[REFERENCE 7]

## Slide 45: Feuille AMDEC FIAT
NIVEAU IV
Indiquer le composant et son code relatif de niveau IV de la décomposition machine. De plus, reporter le n° du plan fournisseur
TYPE DE
DEFAILLANCE
Indiquer le type de défaillance survenue sur le composant identifié. Ex.: rupture, usure, corrosion.
CAUSES DE
DEFAILLANCE
Indiquer les causes qui provoquent ce type de défaillance. Elles sont internes (générées à l'intérieur) ou externes(copeau, pièce usinée,
défaut de maintenance, défaut de propreté)
SYMPTOMES
Reporter tous les indices qui annoncent la défaillance (Ex. : vibrations, tensions, température..)
DEFAILLANCES
INDUITES
Signaler comment se propagent les défaillances sur d'autres composants
REGLAGES
CHANGEMENTS
En se référant aux défaillances induites, indiquer quels composants doivent être changés, ceux qui nécessitent un éventuel plan de
contrôle/inspection spécifique, non prévu, et les réglages nécessaires
INFO POUR LE DIAGN
Reporter tous les indices qui peuvent, une fois la défaillance survenue, accélérer le diagnostic
EFFET SUR LE FLUX
DE PRODUCTION
1-Blocage total du flux 2- Ralentissement du flux 3-Maintien du flux 4-Flux inaltéré
INTERVENTION
Indiquer les remèdes à appliquer
EFFET SUR LE
PRODUIT
1-Qualité non acceptable 2-Qualité altérée 3-Qualité inaltérée
MATERIEL NECESSAIRE
Indiquer le matériel nécessaire pour effectuer l'intervention, en identifiant d'éventuels outils particuliers
TPS ARRET MTTR
Indiquer la durée totale (hrs) de l'arrêt de la machine qui comprend réparation, diagnostic, rétablissement du fonctionnement sans
tenir compte des temps logistiques
INTERVENTION HR/HO
Indiquer la durée de l'intervention de maintenance en heure.homme (sans les temps logistiques)
TBF COMPOSANT
Indiquer la période de bon fonctionnement avec une proba de 90% (1an=5000 heures)
INDISPONIBILITE (HR/AN)
Insérer les données des 2 cases précédentes dans la formule et reporter les résultats dans cette case INDS. = Arrêt/ TBF
INDICE DE CRITICITE
Indiquer la valeur obtenue à partir de la grille de criticité avec les valeurs de l'effet sur le flux de production ei indisponibilité
[REFERENCE 8]

## Slide 46: Exemple d'une grille remplie
Fonction
Rep.
Mode de
défaillance
Cause
Effet
G
F
N
C
Détection
Transformateur
T1
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Pas de tension au primaire
coupure bobinage
Court circuit primaire-
secondaire
Bouton bris
de glace
G
S'ouvre sans bris
de glace
Ne s'ouvre pas sur
bris de glace
Oxydation
Coupure fils
Blocage mécanique
Soudure des contacts
Relais et
contact
R/C
Le contact se ferme
inopinément
Le contact ne se
ferme pas
Pas de tension au
secondaire
Haute tension au
secondaire
Coupure
Court-circuit
Tension insuffisante
Tension nulle
Pas de bruit
Transformateur
T2
Diode
Batterie
Sirène
Bobine du relais
Mauvais contact
Blocage mécanique
Pas de tension primaire
Coupure bobinage
Court-circuit
primaire-secondaire
Surcharge
Surcharge
Déchargée
Court-circuit
Pas alimentée
Blocage mécanique
Déclenchement de la
sirène
Pas de sirène ou déclenche-
ment de la sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Déclenchement de
la sirène
Pas de sirène
Décharge de la batterie
Pas de sirène
Pas de sirène
Contrôle de la vitre
Contrôle de la vitre
Non
Par inspection après
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Panne dormante
Non
4
4
4
4
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
2
4
2
3
4
2
1
2
1
4
1
3
2
4
3
4
4
4
3
2
1
8
1
24
4
16
24
12
36
32
24
12
16
[EXEMPLE 1]
Pas de sirène ou déclenche-
ment de la sirène
Pas de sirène ou déclenche-
ment de la sirène
pas de S. ou d. de S.
pas de S. ou d. de S.

## Slide 47: La criticité
Est évaluée à partir de la fréquence de la défaillance et de sa gravité
Détermine le choix des actions correctives
Fixe la priorité entre les actions à entreprendre
Est un critère pour le suivi de la fiabilité prévisionnelle de l'équipement
La cotation de la criticité permet une hiérarchisation des différentes défaillances.
Notes: La cotation de la criticité :
  évaluation à partir de F et G
  actions correctives
  priorité des actions à entreprendre
  fiabilité prévisionnelle de l'équipement
  => hiérarchisation des différentes défaillances

## Slide 48: La chaîne fondamentale
MODE DE
DEFAILLANCE
CAUSES DU
MODE
EFFETS DU
MODE
DETECTION
DETECTION
FREQUENCE
OCCURENCE
GRAVITE
SEVERITE
UTILISATEUR

## Slide 49: Exemple de matrice de criticité
Seuil de
criticité
Criticité
< 4
Criticité
> 4
G
F
1 2 3 4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
4
6
8
3
4
6
8
9
12
12
16
La détection est simplement notifiée sous
le tableau sans être prise en compte dans le calcul.

## Slide 50: Matrice de sécurité
FAILURE
PROBABILITY
HIGHLY
IMPROBABLE
NOT VERY
PROBABLE
FAIRLY
PROBABLE
PROBABLE
CONSEQUENCES
NONE,SMALL
NOT CRITICAL
CRITICAL
DANGEROUS
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R
[REFERENCE 11]
S : Self-control
D : Double-check
R : Required-check

## Slide 51: Cotation de la criticité
C = G.F.N

## Slide 52: Cotation de la criticité
IPR = G.F.D
C = S.O.D
[RENAULT]
[P.S.A]
Indice Prioritaire de Risque
Détection
Sévérité
Occurrence
Détection

## Slide 53
1
2
3
4
INDICE
CRITERE G
Temps d'arrêt inférieur à 12 heures
Temps d'arrêt inférieur à 24 heures
Temps d'arrêt inférieur à 1 semaine
Temps d'arrêt supérieur à 1 semaine
CRITERE F
Moins d'une fois par an
Moins d'une fois par mois
Moins d'une fois par semaine
Plus d'une fois par semaine
CRITERE N
Détection efficace qui permet une action
préventive afin de prévenir la défaillance
Il y a un risque que la détection ne soit pas efficace
le moyen de détection n'est pas fiable
Il n'y a aucun moyen de détection

## Slide 54: Exemple de cotation de la Gravité / Sévérité Moyen de production
G
Arrêt intervention < 1 mn
1
Arrêt d'intervention compris
entre 1 et 20 mn
2
Arrêt d'intervention compris
entre 20 et 60 mn
3
Arrêt intervention > 60 mn
non-conformité pièces
sécurité
4
SEVERITE
Arrêt < X mn ou juste
une remise en route
1
Pas de risque de casse mécanique
ou arrêt de X à Y mn
2
Risque de casse mécanique ou
arrêt de Y à Z mn
3
Casse mécanique importante
ou arrêt de Z à T mn
4
Risque d'accident impliquant des
problèmes de sécurité du personnel
ou arrêt > T mn ou nécessité de la
reprise du produit auto déjà engagé
dans les lignes ou ateliers suivants
5
[REFERENCE 5]
[REFERENCE 2]

## Slide 55: Exemple de cotation de la Fréquence / Occurrence Moyen de production
F
Moins de 1 défaillance / an
1
1 défaillance maximum
par trimestre
2
3
1 défaillance par jour
4
OCCURENCE
Défauts inexistants sur matériels
similaires
1
Défaillance occasionnelle déjà
apparue sur des matériels similaires
2
Défaillance systématique apparue
après X milliers d'heures
3
Défaillance systématique apparue
entre X et Z milliers d'heures
4
1 défaillance maximum
par semaine
[REFERENCE 5]
[REFERENCE 2]

## Slide 56: Exemple de cotation de la Détection Moyen de production
D
Signe avant coureur qui
permettra à l'opérateur par une
action préventive d'éviter la
défaillance
1
Le signe avant coureur existe
mais risque que celui ci ne soit
pas perçu par l'opérateur
2
3
Aucun signe avant coureur
n'existe
4
DETECTION
Signe avant coureur de la défaillance
évité par une action préventive
1
Recherche de la cause de la
défaillance < X mn
2
Recherche de la cause de la
défaillance < Y mn
3
Recherche de la cause de la
défaillance > Y mn
4
Le signe avant coureur n'est
pas facilement décelable
[REFERENCE 5]
[REFERENCE 4]

## Slide 57: Cotation de la Gravité Produit
G
CRITERES
Défaillance
Perception
du client
1
Mineure
Sans conséquence
2
3
Sans dégradation
des performances
Gêne légère
4
5
Avec signe
avant-coureur
Indispose ou met
mal à l'aise
6
7
Dégradation
notable des
performances
Mécontentement
8
Avec signe
avant-coureur
9
Sans signe
Panne du véhicule
10
Sans signe
avant-coureur
Grand mécontentement
et/ou
Frais de réparation
Problème de
SECURITE
Evaluation de la conséquence
pour l'utilisateur
[REFERENCE 5]

## Slide 58: Cotation de la fréquence Produit
F
Probabilité d'apparition : P1xP2/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 à 3 / 100 000 [
[ 3 / 100 000 à 10 / 100 000 [
[ 10 / 100 000 à 3 / 10 000[
[ 3 / 10 000 à 10 / 10 000 [
[ 1 / 1000 à 3 / 1000 [
[ 3 / 1000 à 10 / 1000 [
[ 1 / 100 à 3 / 100 [
[ 3 / 100 à 10 / 100 [
[ 10 / 100 à 30 / 100 [
[ 30 / 100 à 100 / 100 [
L'indice de fréquence
représente la probabilité
que la cause P1 se produise
et qu'elle entraîne le
mode P2/1
[REFERENCE 5]

## Slide 59: Cotation de la Non-détection Produit
D
Probabilité P3 d'atteindre
l'utilisateur du véhicule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[ 0 % à 2 % [
[ 2 % à 12 % [
[ 12 % à 22 % [
[ 22 % à 32 % [
[ 32 % à 42 % [
[ 42 % à 52 % [
[ 52 % à 62 % [
[ 62 % à 72 % [
[ 72 % à 82 % [
[ 82 % à 100 % [
L'indice de non-détection
représente la probabilité
P3 que la cause (ou le mode)
supposée apparue, atteigne
l'utilisateur.
[RENAULT PRODUIT]
[REFERENCE 5]

## Slide 60
2
7
1
38
27
59
15
33
34
4
3
0
10
20
30
40
50
60
1
2
3
4
6
8
9
12
16
18
24
27
32
36
48
CRITICITE
NOMBRE
CUMULE
SEUIL DE CRITICITE
TOLERABLE

## Slide 61: Actions menées - Objectifs
Optimiser et développer la maintenance
Corrective
Préventive
Améliorative

## Slide 62
Diminue G
Diminue F
Diminue D
A.R. : Action de Réduction (des effets)
A.P. : Action de Prévention (des défaillances)
A.D. : Action de Détection (des défaillances)
AMDEC - Etude d'un processus de convoyage pour papier toilette
Diminue
C

## Slide 63: Maintenance corrective
Diminution du MTTR
Meilleure gestion des pièces de rechange
Développement d'un système d'aide au diagnostic

## Slide 64: Maintenance préventive
Optimisation des opérations de maintenance préventive
Mise en oeuvre de nouvelles opérations

## Slide 65: Maintenance améliorative
Augmentation de la SdF
Augmentation du MTBF
Amélioration de la sécurité des opérateurs
Amélioration de l'environnement

## Slide 66: Grille AMDEC S.N.C.F.
Cause de
défaillance
Modèle
de défaillance
du composant
Mode de
défaillance
engendré sur
autre composant
Effet de la
défaillance
en utilisation
Action préventive
ou corrective
Couvercle
arrière
M : mauvais ser-
rage des écrous de
fixation de cou-
vercle arrière
- Défaut de liaison
IC : de la cause
IM : du mode
IM : désolli darisation
couvercle arrière
IM : oxydation plans
de joint arrière
- jeu dans l'empilage
cuvettes bloc roule-
ments
- défauts d'étanchéité
bloc roulements
C : en conception
Mp : en maintenance
préventive
Mc : en maintenance
corrective
C : protection par pein-
ture plans de joint arrière
C+Mp : respect couple
serrage
Mc : ragréage et protection
par peinture plans de joint
arrière
Bloc -
roulements
M+C : cotes d'
encombrement
non respectées
D
- jeu dans empilage
cuvette
IM : jeu axial impor-
tant
IM : apports de métal
sur faces latérales des
bagues cuvettes et demi
entretoises roulements
IM : écaillage par
fatigue
- pollution graisse
C : vérifications dessins
C : étude en cours de
roulements cartouche
C+Mp : conformité
pièces constitutives
Graisse
D
- pollution graisse
IM : signalement DBC
IM : graisse polluée
Chauffage boîte lent
C: en conception
F : en fabrication
U : en utilisation
M : en maintenance
D : défaillance
d'un autre
composant
Composant
essieu 984
[SNCF]
Indice de
détection
[REFERENCE 9]

## Slide 67: Etude d'une batterie
COSSE
BORNE
BATTERIE
VIS
ECROU
FIL
LANGUETTE

## Slide 68: Analyse fonctionnelle externe Batterie
ENSEMBLE
COSSE / BATTERIE
Environnement
Maintenabilité
Fil
FP
Fc1
Fc2
FP :
Transmettre le
courant de la borne
au fil
Fc1 :
Résister à
l'environnement
Fc2 :
Autoriser la
maintenabilité
Borne Batterie

## Slide 69: Analyse fonctionnelle interne
Batterie
Fil
Graisse
Borne
Ecrou
Vis
Cosse
Languette
Flux principal
Flux bouclé

## Slide 70: critères de valeur
FONCTION
VERBE
MILIEU ORIGINE
MILIEU DESTINATAIRE
Fp (élec)
Transmettre
Borne
Fil
Nature courant
Intensité +/-
Tension +/-
Durée
...
Fournisseur
Diamètre +/-
Conicité +/-
Matière
Intensité +/-
Tension +/-
Type
Fournisseur
Matière
Diamètre
Résistance +/-
...
Fc1
Résister
Environnement
Air sec
Air humide
Vapeurs hydrocarbures
Projection sel
Température
Fc2
Autoriser
Maintenabilité
Nombre
Accessibilité
Fb (méca)
Tension serrage +/-
Positionnement
Résistance traction
Chassis
Maintenir
Cosse
Borne
Changement batterie
Géométrie
Géométrie
Vibrations

## Slide 71: Grille AMDEC Batterie
Fonction
Mode
N°
Causes
Détection
F
G
N
C
Solutions
correctives
Tension
insuffisante
Conséquences
Mauvais contact
désolidarisation
= panne
Conception
=> valeur
=> pas de
freinage
Aucun
Rondelle frein sur écrou
Ecrou freiné
Documenter tension
1
Fournisseur
=> Vis
2
Pas
d'agrément
5
5
15
15
15
15
1125
1125
Plan assurance qualité
chez les fournisseurs
Fb
Tension
trop faible
Déformation cosse
maintenabilité dif-
ficile
=> mécontent
Conception
=> valeur
3
Aucun
Documenter tension
Fournisseur
=> matière
de la cosse
Pas
d'agrément
4
Choix matière
5
5
5
5
15
15
375
375
Mauvais
positionnement
Mauvais contact
cisaillement borne
= très mécontent
= panne
Conception
=> pénétration
Aucun
Sensibilisation monteur
Accessibilité
=> fil tordu
5
6
Aucun
Augmenter longueur fil
5
15
15
1125
15
15
15
3375

## Slide 72
Plan d'actions
Responsable
Délai
Recotation
Actions menées

## Slide 73
Désignation
et N° des pièces
Fonction
Mode de
défaillance
potentielle
Effet
potentiel
du défaut
Causes
possibles
du défaut
Contrôles
actuels
ou
envisagés
O
G
D
NPR
Mesures
préconisées
et mises en
place
Responsable
des mesures
correctives
Mesures
prises
O
G
D
NPR
Bras inf.de
suspension
Liaison
porte-
fusées
et tra-
verse
Fatigue
Séparation
porte fusée
et bras
suspension
Conséquence :
perte contrôle
véhicule
Amincis-
sement
excessif
du métal
Aucun
2
10
10
200
Rechercher
rayons sujets
à amincis
sement
Vérif épaisseur
métal ds rayon
1p/h
Technicien
BE
Fabrication
CRCR74361
OK le 8/88
(augment
rayons)
1
10
10
100
Vérif en
gamme
contrôle 9/88
1
10
5
50
Erreur de
matière
1 traction
par bobine
1
10
10
100
N.R.
Epais mat.
incorrecte
Vérif. épai
1 fois/h
3
10
9
270
Vérif 100%
épais feuillard
Fabrication
Vérif automat
contrôle 9/88
1
10
7
70
Vérif continue
cont 10/88
1
10
9
90
Fabrication
Inspe visuelle
défaut mat
1p/h
1
10
10
100
Aucun
Acier
défectueux
AMDEC issue d'un document FORD

## Slide 74
Actions menées
modification de boucles de sécurités
changement systématique de certains composants
Visant à réduire la gravité
[REFERENCE 6]

## Slide 75
Actions menées
sous-traitance de mesures
mise en place d'un suivi du rendement
génération d'alarmes
Visant à réduire la non détection
[REFERENCE 6]

## Slide 76
Les apports indirects
augmentation du rendement (gain financier)
meilleure connaissance de l'équipement
centralisation de la documentation technique
mise en place de fiches de suivi des visites de l'exploitant
définition d'un nouveau programme automate
[REFERENCE 6]

## Slide 77: AMDEC : Générateur de base de connaissance
Expression
du besoin
AVANT PROJET
ETUDE
DEVELOPPEMENT
PRODUCTION
EXPLOITATION
PRODUIT
PROCESS
MOYEN DE
PRODUCTION
AMDEC
AMDEC
AMDEC
ACTIONS :
Préventives
Correctives
Amélioratives
SYSTEME
EXPERT

## Slide 78: Intérêts de l'AMDEC
Impact sur la fiabilité et la sécurité
Impact sur la qualité
Impact sur la maintenabilité et sur la testabilité
Notes: Impact sur la foabilité et sur la sécurité :
  Optimisation des couples CAUSES/CONSEQUENCES
    Détection des points faibles
    Suppression des causes de défaillances ou limitation de leurs effets.
    Hiérarchisation des risques et des criticités.
  Amélioration de la surveillance et des tests
  Fiabilité et sécurité
    Prise en compte détaillée de l'architecture et des circuits au niveau des modes de défaillances.
    Optimisation des choix compromis.
Impact sur la qualité :
  Une meilleure adéquation matériel/fonctionnel
  Une meilleure efficacité en développement/fabrication
  Une meilleure efficacité en utilisation
Impact sur la maintenabilité et la testabilité :
  Optimisation des diagnostics de tests
    Identification et représentation des paramètres à tester
    Minimisation de leurs nombres
  Optimisation de la maintenance
    Adaptation et choix de types de maintenance appropriée.

## Slide 79: Erreurs à éviter
NATURE
ERREURS
Limites de l'étude
- Défaillance externe à l'étude
Groupe de travail
- Oublier une entité
Analyse du processus
- Confondre AMDEC moyen
de production et AMDEC
process
- Groupe trop important
- Animateur non compétent

## Slide 80: Erreurs à éviter
NATURE
ERREURS
Mode de défaillance
- Mauvais libellé de fonction
Effet de défaillance
- Oublier un client
Cause de la défaillance
- Justification
- Censurer la production des
causes

## Slide 81: Limites de l'AMDEC
Tributaire de l'analyse fonctionnelle
Effort pour l'entreprise
Savoir solide à la base
Phénomènes combinatoires
Applications limitées
Notes: Bien que d'un usage généralisé, il serait inexact de prétendre que l'AMDEC est un outil universel, précisons les quelques limitations de la méthode.
Tributaire d'une bonne analyse fonctionnelle.
Elle impose des travaux et une méthodologie demandant une préparation, une rigueur et parfois des moyens importants. Toutes les entreprises ne sont pas encore en mesure de consacrer les efforts nécéssaires pour enfin faire fonctionner cet efficient bras de levier que revêtent les outils de prévention aux dépends des actions "pompiers".
Même si sa vocation est le traitement préventif des défaillances, elle doit s'appuyer sur un savoir-faire existant dans l'entreprise, à partir duquel le groupe de travail peut extrapoler ses recherches.
Difficultés des phénomènes combinatoires : panne lattente, passive
    lutte grâce à la MBF, arbre de défaillance.
Application plutôt mécanique, électrique, hydraulique.....=> difficultés dans le cas d'un logiciel.

## Slide 82
De l'AMDEC à l'aide au diag.
EFFETS
CAUSES
INDICES
ANOMALIES
REPONSE DU S.E.
INDICES
SYSTEME D'AIDE AU DIAGNOSTIC
AMDEC

## Slide 83
De l'AMDEC à l'aide au diag.
La stratégie du diagnostic
  Etablir une hiérarchisation
  Définir des critères
  Nouvelle hiérarchisation

## Slide 84: Recherche du diagnostic
De l'AMDEC à l'aide au diag.
ANOMALIES
Modes
Causes
Modes
Causes
1
Modes
Causes
2
3
DIAGNOSTIC
Questions
CAUSE
ORIGINE
REMEDES
Effet1
Effet2
Effet3
Effet4

## Slide 85: Support informatique : le système expert SOLVEUR
SYSTEME:
SYSTEME:
CAUSE:
CAUSE:
CONTEXTE LIE A LA CAUSE
CONTEXTE LIE A LA CAUSE
Couleur des gaz d'échappement
Analyse des gaz d'échappement
Nbre hres marche/visite cylindre
Nbre hres marche/visite cylindre
Etat chemise et culasse
Blanche
Importante trace de vapeur d'eau
Date de la visite dépassée
Proche de la prochaine visite
Mauvais état
ELEMENT
ELEMENT
VALEUR
VALEUR
Entrée anormale d'eau dans le cylindre
Moteur Industriel

## Slide 86: Support informatique : le système expert SOLVEUR
COMMENTAIRE SUR LA CAUSE
REMEDES
MTBF
MTTR
DATE
AUTEUR
COMPTEUR
En plus de la vapeur d'eau dégagée lors de la combustion, il peut y avoir
des entrées d'eau dues à des fêlures de la chemise ou de la culasse.
Si les appoints en eau de réfrigération sont fréquents et importants, alors
que le circuit d'eau de réfrigération ne présente pas de fuite, se préparer
à des travaux sur la chemise et la culasse.
1.0 Jours
0.1 Hrs
06/01/94
ROOT
0

## Slide 87: Références
[ REFERENCE 1 ] :
[ REFERENCE 2 ] :
[ REFERENCE 3 ] :
[ REFERENCE 4 ] :
[ REFERENCE 5 ] :
[ REFERENCE 6 ] :
[ REFERENCE 7 ] :
[ REFERENCE 8 ] :
[ REFERENCE 9 ] :
[ REFERENCE 10] :
[ REFERENCE 11] :
document CETIM
document CITROEN
document XL CONSULTANTS
document RATP
document RENAULT
document Société Canal de Provence
document PSA
document FIAT
document SNCF
document FORD
document SWISSAIR